## Slide 1: Attenuator - מנחת
נושא 1
נושא 2
נושא נוכחי
נושא 4
נושא 5
נושא 6
כותרת
כתב גודל 20, פונט AdumaFOT Regular , לא מודגש
רווח של שורה וחצי בין שורות
שם הקורס : דרג ד'
Notes: פירוט נושא | פעילות
פתיחה בשיעור הקודם למדנו על Isolator- מבודד. רכיב RF שמאריק כל אות שנכנס מהמוצא שלו. בנוי ממחוגג (Circulator) עם עומס באחת היציאות. ת. אף אחד לא ירים את ידו. ת. היינו צרכים לשמוע בעוצמה חזקה גם אם לא היינו רוצים בכך. אז הבנו שלעיתים אנחנו צרכים אפשרות של הנחתת עוצמה, לא תמיד נרצה להשיג את העוצמה הכי גבוה. כך גם באלקטרוניקה, ישנו רכיב שאחראי על הנחתת אותות אלקטרוניים, לרכיב זה קוראים מנחת או ATTENUATOR (אטניואטור) וזהו נושא השיעור שלנו בשיעור זה נכיר את רכיב המנחת. נלמד על תפקיד, מבנה, עקרון הפעולה ושימושי רכיב המנחת. שיעור זה חשוב לכם מאוד משום שרכיב זה תורם לנו בהרבה מערכות RF ויש לו שימושים מאוד חשובים, ועל מנת שנוכל לדעת להתעסק בו יש ללמוד עליו. | קישור לשיעור הקודם יצירת עניין קישור לנושא הצגת נושא השיעור הצגת מטרות על ונק' עיקריות הנמקה
מי כאן אף פעם לא ראה טלוויזיה בחייו?
האם חשבתם איך היינו מסתדרים אם לא היינו יכולים להנמיך את עוצמת השמע?
25 דק'

## Slide 2
הנחתהAttenuating-
נושא 1 – הנחתה
נושא 2 – תפקיד המנחת
נושא 3 –מבנה
נושא 4 – אופן פעולה
נושא 5 - שימושים
הנחתה
תפקיד במנחת
מבנה
אופן פעולה
שימושים
Notes: פירוט נושא | פעילות
20 דק'

## Slide 3
הנחתהAttenuating-
הנחתה
הפעולה ההפוכה מהגברה.
הנמכת הספק האות.
הנחתה
Notes: פירוט נושא | פעילות
גוף הנחתה: הפעולה ההפוכה מהגברה הורדת עוצמת ההספק של האות. מתבצע בעזרת נגדים | מטרה אופרטיבית
החניך יחזור על הגדרת ההנחתה
20 דק'

## Slide 4
תפקיד המנחת
תפקיד המנחת להנחית את הספק אות ה-RF ולהוציא במוצא הספק נמוך יותר לפי מידת ההנחתה שתוכננה.
ההנחתה מתבצעת ע"י בזבוזי הספק המפוזרים בצורה טרמית.
סימול סכמתי:
תפקיד במנחת
Notes: פירוט נושא | פעילות
תפקידו להנחית את הספק אות ה RF ולהוציא במוצא הספק נמוך יותר לפי מידת ההנחתה שתוכננה. ההנחתה מתבצעת ע"י בזבוזי הספק המפוזרים בצורה טרמית. בזבוז ההספק יהיה ע"י המרת חלק מהאנרגיה של האות לאנרגית חום שתיווצר על נגדים שבמנחת. סימול סכמתי: בכניסת המנחת ייכנס אות בעוצמה גבוהה ובמוצא המנחת ייצא אות קטן בעוצמתו, במקרה שלנו הספק האות תקטן. קיימים שני סוגי מנחתים, מנחת קבוע, בו יהיה יחס לינארי קבוע בין אות המוצע לאות הכניסה, ומנחת משתנה, בו הנחתת הרכיב ישתנה בהתאם לעוצמת אות הכניסה | מטרה אופרטיבית מטרה אופרטיבית
החניך יחזור על תפקיד רכיב המנחת
החניך יציין את שני סוגי המנחתים

## Slide 5
מבנה – מנחת קבוע
מנחת קבוע מורכב מרשתות נגדים:
מבנה
Notes: פירוט נושא | פעילות
מנחת קבוע מורכב מרשתות נגדים- על הנגדים יהיה מפל מתח שיגרום להורדת הספק האות המונחת, כזכור, הספק הוא המתח כפול הזרם. כך נראים שני סוגים של חיבור נגדים במנחתים קבועים, כפי שניתן לראות, המנחת יכול להנחית אותות משני הכיוונים: מנחת רשת T, נקרא כך בגלל צורת ה-T של הנגדים מנחת רשת PL | מטרה אופרטיבית
החניך ירשום במחברתו את מבנה שני סוגי מנחתים קבועים

## Slide 6
מבנה – מנחת משתנה
מנחת משתנה מכאני: מורכב ממפסקים מכאניים
מנחת משתנה אלקטרוני: מורכב מרכיבי RF
מבנה
מפסקים מכאניים
Notes: פירוט נושא | פעילות
מנחת משתנה מכאני: מורכב ממפסקים מכאנים כפי שניתן לראות בשרטוט, המנחתים מחוברים בין שני מפסקים, את המפסקים ניתן להעביר בין שתי נקודות, נקודה אחת תעביר את האות דרך מנחת, הנקודה השנייה תעביר את האות דרך קצר ותדלג על ההנחתה. נשנה את מצב המפסקים באופן ידני וחיצוני. מנחת משתנה אלקטרוני: מורכב מרכיבי RF Switch אופן הפעולה של מנחת משתנה אלקטרוני הוא כמו של מנחת משתנה מכאני, רק שמצבי המפסקים נקבעים אלקטרונית, ע"י ערכי מתח שנזין למנחת. רכיבי ה-Switch יכולים להעביר את האות דרך המנחת, והאות יונחת, או לקצר את המנחת והאות יעבור וישאר באותה העוצמה. | מטרה אופרטיבית
מפסקים מכאניים
החניך יתאר את מבנה שני סוגי מנחתים משתנים

## Slide 7
סיכום ביניים
עד כה למדנו על תפקיד ומבנה המנחת.
מה תפקיד המנחת?
מה הם שני סוגי המנחתים?
בהמשך ה שיעור נלמד על עיקרון הפעולה ושימושי המנחת.
הנחתת הספק האות בכניסה.
מנחת קבוע, מנחת משתנה.
שרשרת מנחתים עם מפסקים בניהם.
ממה מורכב מנחת משתנה מכאני?
Notes: פירוט הנושא | פעילות
סיכום ביניים | 
עד כה למדנו על תפקיד ומבנה המנחת. ת. הנחתת הספק האות בכניסה. ת. מנחת קבוע, מנחת משתנה. ת. שרשרת מנחתים עם מפסקים בניהם. בהמשך השיעור נלמד על עיקרון הפעולה ושימושי המנחת. | חזרה על מהלך השיעור שאלות וידוא קליטה קישור להמשך השיעור
מה הם שני סוגי המנחתים?
מה תפקיד המנחת?
ממה מורכב מנחת משתנה מכאני?
10 דק'

## Slide 8
אופן פעולה
מנחת קבוע:
לכל אות כניסה יהיה אות מוצא נחות ביחס קבוע
אופן הפעולה
מנחת משתנה:
לכל אות כניסה יהיה אות מוצא שונה
Pout
Pin
10
20
30
1
2
3
Pout
Pin
אות המוצא קבוע לכל אות כניסה
אות המוצא משתנה
Pout
Pin
Notes: פירוט נושא | פעילות
גוף מנחת קבוע: לכל אות כניסה יהיה אות מוצא נחות ביחס קבוע בגרף אות המוצא בתלות אות המבוא, ניתן לראות דוגמא של הקשר בין אות המוצא לאות הכניסה של מנחת קבוע כלשהו, המנחת ינחית את אות הכניסה פי 10, ויחס ההנחתה הזה הוא קבוע. לדוגמא, אות כניסה של 10W יונחת פי 10 וייצא 1W. מנחת משתנה: לכל אות כניסה יהיה אות מוצא שונה. במנחת משתנה, ערך ההנחתה משתנה בהתאם לערך אות הכניסה. ישנם מנחתים שינחיתו את אות הכניסה כך שערך המוצא יהיה תמיד אותו ערך, (במידה וערך הכניסה קטן מהערך הרצוי במוצא, מוסיפים מגבר שיביא לאות המוצא הרצוי). ישנם מנחתים בהם אות המוצא משתנה בהתאם לאות הכניסה, ואות המוצא לא יהיה קבוע עבור כל ערך של אות כניסה. | מטרה אופרטיבית מטרה אופרטיבית מטרה אופרטיבית
Pout
Pin
Pout
Pin
10
20
30
1
2
3
אות המוצא קבוע לכל אות כניסה
אות המוצא משתנה
החניך יחזור על עיקרון הפעולה של שני סוגי המנחתים
החניך ישרטט אופיין של אות מוצא בתלות באות כניסה של מנחת קבוע
החניך ישרטט אופיין של אות מוצא בתלות באות כניסה של מנחת משתנה
8 דק'

## Slide 9
שימושים מעשיים
1. הנחתת אותות קרובים למקלט- למניעת שריפת הרכיבים.
2. תאום עכבות
3. הנחתת גלים חוזרים
שימושים
Notes: גוף | 
הנחתת אותות קרובים שמתקבלים למקלט- למניעת שריפת הרכיבים. מכ"מ (מגלה כיוון מרחק) משדר אותות לשמיים ולפי האות שמוחזר למקלט הוא מזהה אם יש עצמים באוויר, כמו מטוסים. ת. עוצמה חזקה מאוד, זאת, כדי שאם המטוס נמצא במרחק של מאות קילומטרים, האות שיוצאת מהמכ"מ יוכל להגיע למטוס ולחזור אל המכ"מ. כאשר המטוס נמצא קרוב למכ"מ האות שיוקרן חזרה מהמטוס יהיה בעוצמה חזקה מאוד ויוכל לשרוף רכיבים במקלט של המכ"מ, על כן, משתמשים במנחת. תאום עכבות- כאשר מחברים בין שתי מערכות שההתנגדויות (העכבות) שלהן לא שוות, ניתן להשתמש ברשתות תאום מסוג PI או T לשם תיאום עכבות. לדוגמא בחיבור שני צב"דים שהתנגדות המוצא של צב"ד אחד לא שווה להתנגדות המבוא של הצב"ד השני, יש לחבר מנחת בתור עומס בכניסת הצב"ד השני. הנחתת גלים חוזרים- במערכות בעלות חוסר בתאום עכבות, נוצרים גלים חוזרים בקו התמסורת. כדי להנחית את עוצמת הגל החוזר נשים מנחת על הקו שמחבר בין המערכות, ומשום שהמנחת מנחית משני הכיוונים, הוא ינחית את הגל החוזר. הגל המתקדם יונחת, אבל גם הגל החוזר יונחת. לדוגמא, אות כניסה בהספק של 20W, עובר בקו, ונוצר גל חוזר של עשירית מערך גל הכניסה, כלומר גל של 2W. אם נשים מנחת עם הנחתה של פי 2, גל הכניסה יונחת לערך של 10W, והגל החוזר יהיה 1 W אבל יונחת פי 2 לכן יהיה 0.5W. | מטרה אופרטיבית שאלה לפ.ת
מה לדעתכם צריכה להיות עוצמת האות המשודר ממכ"מ?
החניך יפרט על שלושה שימושים לרכיב המנחת

## Slide 10
סיכום סופי
בשיעור זה הכרנו את רכיב המנחת, למדנו על תפקיד, מבנה, עקרון הפעולה ושימושי המנחת
ממה מורכב מנחת קבוע?
מהם שלושה שימושים של רכיב המנחת?
בשיעור הבא נלמד על המחוגג, רכיב RF אשר מבצע פיצול אותות.
מנחת משתנה.
חיבור של נגדים.
הנחתת אותות במקלט מכ"מ, תיאום עכבות, הנחתת גלים חוזרים.
איזה סוג מנחת יוכל להביא לאות מוצא קבוע?
Notes: פירוט הנושא | פעילות
סיכום | 
בשיעור זה הכרנו את רכיב המנחת. למדנו על תפקיד, מבנה, עקרון הפעולה ושימושי המנחת חיבור של נגדים. מנחת משתנה. הנחתת אותות במקלט מכ"מ, תיאום עכבות, הנחתת גלים חוזרים. בשיעור הבא נלמד על מגבר מסוג חדש שנקרא TWT. טכנולוגיה מאוד חשובה בתחום ה-RF | חזרה על מהלך השיעור שאלות וידוא קליטה קישור לשיעור הבא
איזה סוג מנחת יוכל להביא לאות מוצא קבוע?
ממה מורכב מנחת קבוע?
מהם שלושה שימושים של רכיב המנחת?
2 דק'