## Slide 1: ספקטרום אנלייזר
נושא 1
נושא 2
נושא נוכחי
נושא 4
נושא 5
נושא 6
כותרת
כתב גודל 20, פונט AdumaFOT Regular , לא מודגש
רווח של שורה וחצי בין שורות
שם הקורס : דרג ד'
Notes: פירוט הנושא | פעילות
פתיחה דמיינו רדיו למרות שיש באוויר כל כך הרבה גלים ותדרים שונים אנו שומעים רק את מה שאנו רוצים. אנו עושים זאת באמצעות בורר איתו אנו בוחרים את התדר(התחנה) אותו אנו רוצים לשמוע. בשיעור זה נלמד על מכשיר שעובד בצורה מאוד דומה. ספקטרום אנלייזר ,או שמו השני נתח אותות שכאשר אנו רוצים לבדוק באמצעותו ספקטרום של גל מסוים נשתמש בבורר על מנת לכוון לתדר הגל אותו נרצה לראות. השיעור נכיר את הספקטרום אנלייזר נעבור על תפקידו, שימושיו, אמצעי בטיחות בעבודה עם המכשיר ועל אופן הפעלתו חשוב שתקשיבו בשיעור זה כיוון שכטכנאי דרג ד' תעבדו עם צב"ד זה וכדי להשתמש בו ביעילות ובצורה נכונה בפתירת תקלות עליכם להכירו ולדעת כיצד להשתמש בו. | יצירת עניין קישור לנושא + הצגת נושא הצגת נ.ע הנמקה
איך אנו עושים זאת?
120 דק'

## Slide 2
תוכן עניינים
נושא 1 - הגדרה.
נושא 2 – נתונים כלליים.
נושא 3 - שימושים.
נושא 4 – אמצעי בטיחות.
נושא 5 – כפתורים.
לומדת צב"ד

## Slide 3
הגדרה
ספקטרום אנלייזר משמש כצב"ד RF למדידת (אותות) בתחום תדרים רחב.
תחום התדרים הוא 9KHz-13.2GHz.
הספק כניסה מירבי 30 DBm כאשר המנחת משתנה מנחית מינימלית 10db .
זאת אומרת שאנו יכולים להכניס ללא הנחתה מקסימום db30 .
הגדרה
Notes: פירוט הנושא | פעילות
גוף צב"ד RF למדידת סיגנלים (אותות) בתחום תדרים רחב. מתחי הפעלה: מתחי הפעלה שאיתם עובדים בישראל: 195-250VAC 50Hz מתחי הפעלה שאיתם עובדים בארה“ב:90-132VAC 400/50Hz תחום תדרים 9KHz-13.2GHz. הספק כניסה מירבי 30DBm כאשר המנחת משתנה מנחית מינמלית 10db . במבנה הפנימי של צב"ד זה קיים מנחת, ההנחתה נעה בין db0-70 כאשר המנחת מבצע את ההנחתה המינמלית (הקטנה ביותר) שהיא db10(עובד בקפיצות של db10) ההספק המירבי בכניסה הוא db30. | מטרה אופרטיבית
החניך יחזור על תפקידו ושימושו של נתח האותות
117 דק'

## Slide 4
שימושים
1 - ניתוח אותות:
מהתווך
מצב"ד לדוגמא מחולל אותות RF
2- רדיו
שימושים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
השימושים בספקטרום אנלייזר הם: אמצעי בדיקה לאותות בתחום תדרים רחב מתווך-האותות יכולים להיקלט ע"י אנטנה שנחבר לספקטרום אנלייזר מהאוויר (אותות רדיו, פלאפון וכדומה) מצב"ד אחר-האותות יכולים להגיע מצב"ד אחר כלשהו (מחולל אותות RF לדוגמא) אשר מחובר עם כבל לספקטרום אנלייזר. מציג את הספקטרום שלהם-עוצמה בתלות בתדר. 2)רדיו-ספקטרום אנלייזר יכול לשמש כרדיו. נעשה זאת באמצעות חיבור אנטנה שאיתה נקלוט גלי רדיו באוויר, נכוון לתחנה(לתדר) אותה אנו רוצים בעזרת בורר התדרים וכאשר נחבר רמקולים נשמע שידורי רדיו. | מטרה אופרטיבית
החניך יחזור על תפקידו ושימושו של נתח האותות

## Slide 5
אמצעי בטיחות
שלושה אמצעי בטיחות בספקטרום אנלייזר הם:
1 יש לוודא כי הצ"בד נמצא במקום יציב
2 בזמן החיבורים על הצב"ד להיות כבוי.
3 לפני העבודה יש לבדוק כי ההספק הנכנס אינו גבוה מהמותר
אמצעי בטיחות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
שלושה אמצעי בטיחות בספקטרום אנלייזר הם: 1)יש לוודא כי הצ"בד נמצא במקום יציב-הספקטרום אנלייזר הינו צב"ד כבד לכן יש לוודא כי הוא נמצא במקום יציב אשר לא יכול ליפול ממנו. אם ייפול יכול להיגרם נזק לצב"ד עצמו או למי שנמצא בסביבת הצב"ד 2)בזמן החיבורים על הצב"ד להיות כבוי-על מנת למנוע התחשמלות יש לבצע חיבורים כאשר המכשיר מכובה, הרי בזמן שמחברים המגעים חשופים למגע עם גוף האדם וכך אם המכשיר דלוק יש סכנת התחשמלות ממגע עם המגעים או קשת חשמלית(פליטה של זרם חשמלי מן המגעים למוליך ללא מגע). 3)לפני העבודה יש לבדוק כי ההספק אינו גבוה מהמותר-כדי לא לשרוף את המכשיר ולמנוע פגיעה במכשיר או בנו עלינו לבדוק שההספק שאנו מכניסים עומד במותר, לכל ספקטרום אנלייזר יש הספק מקסימלי שניתן להכניס אליו. | מטרה אופרטיבית
החניך יחזור על שני אמצעי הזהירות של נתח האותות

## Slide 6
סיכום ביניים
עד כה למדנו על תפקידו, שימושיו ואמצעי הבטיחות של ספקטרום אנלייזר.
מהם 2 שימושיו של הספקטרום אנלייזר?
מהו תחום התדרים של הספקטרום אנלייזר?
בהמשך השיעור נלמד על אופן הפעלתו של הספקטרום אנלייזר.
משמש כאמצעי בדיקה לאותות בתחום תדרים גבוהים בנוסף יכול לשמש כרדיו.
9KHZ-13.2GHZ
מהם 3 אמצעי הבטיחות בספקטרום אנלייזר?
יש לוודא כי הצ"בד נמצא במקום יציב
בזמן החיבורים ובקביעת הערכים על הצב"ד להיות כבוי.
לפני העבודה יש לבדוק כי ההספק אינו גבוה מהמותר
Notes: פירוט הנושא | פעילות
 | חזרה על מהלך השיעור שאלות לווידוא קליטה קישור להמשך השיעור
סיכום ביניים
עד כה למדנו על תפקידו, שימושיו ואמצעי הבטיחות של ספקטרום אנלייזר.
מהם 2 שימושיו של הספקטרום אנלייזר?
מהו תחום התדרים של הספקטרום אנלייזר?
מהם 3 אמצעי הבטיחות בספקטרום אנלייזר?
משמש כרדיו וכאמצעי בדיקה.
9KHZ-13.2GHZ
בהמשך השיעור נלמד על אופן הפעלתו של הספקטרום אנלייזר.
יש לוודא כי הצ"בד נמצא במקום יציב
בזמן החיבורים ובקביעת הערכים על הצב"ד להיות כבוי.
לפני העבודה יש לבדוק כי ההספק אינו גבוה מהמותר
87 דק'

## Slide 7
כפתורי נתח אותות
כפתורים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
גוף תמונה להמחשה | מטרה אופרטיבית
החניך יכיר את הבוררים והפונקציות בנתח האותות
57 דק'

## Slide 8
כפתורי נתח אותות
FREQUENCY- מאפשר הקלדת תדר עבודה מרכזי בעזרת פקדי DATA.
CENTER FREQUENCY- קובע את תדר מרכז המסך
START FREQUENCY-יציג בצד שמאל של המסך את התדר ההתחלתי
STOP FREQUENCY-יציג בצד ימין של המסך את התדר הסופי
FREQUENCY OFFSET-מאפשר קביעת תדר OFFSET לאות הנמדד
כפתורים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
FREQUENCY-מאפשר הקלדת תדר עבודה מרכזי בעזרת פקדי DATA. CENTER FREQUENCY-קובע את תדר מרכז המסך START FREQUENCY-יציג בצד שמאל של המסך את התדר ההתחלתי STOP FREQUENCY-יציג בצד ימין של המסך את התדר הסופי FREQUENCY OFFSET-מאפשר קביעת תדר OFFSET לאות הנמדד | מטרה אופרטיבית
החניך יכיר את הבוררים והפונקציות בנתח האותות

## Slide 9
כפתורי נתח אותות
SPAN-מאפשר הקלדת רוחב חלון רצוי אשר יוצג על גבי המסך
SPAN ZOOM- קביעת רוחב תדר רצוי (התמקדות פנימה או החוצה)/ציר ה-X
FULL SPAN- קביעת רוחב מסך מקסימלי
ZERO SPAN-קביעת רוחב המסך ל-"0"
LAST SPAN- חזרה למצב הקודם
כפתורים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
SPAN-מאפשר הקלדת רוחב חלון רצוי אשר יוצג על גבי המסך SPAN ZOOM-קביעת רוחב תדר רצוי (התמקדות פנימה או החוצה)/ציר ה-X FULL SPAN-קביעת רוחב מסך מקסימלי ZERO SPAN-קביעת רוחב המסך ל-"0" LAST SPAN-חזרה למצב הקודם | מטרה אופרטיבית
החניך יכיר את הבוררים והפונקציות בנתח האותות

## Slide 10
כפתורי נתח אותות
AMPLITUDE-משמש לקביעת REF הנחתה , ערך משבצת וכו...
REF KVL-קביעת ערך REF לאות הנמדד
ATTEN AUTO/MAN-פונקציה לקביעת ערך הנחתה: AUTO-10dbm
MAN -ע"י לחצני DATA
LOG DB/DIV-קביעת ערך האות למשבצת db (1,2,5,10)
LINER-האות יוצג באופן לינארי
HOLD-מאפשר הקפאת מצב תצוגה על גבי המסך
כפתורים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
AMPLITUDE-משמש לקביעת REF הנחתה , ערך משבצת וכו... REF KVL-קביעת ערך REF לאות הנמדד ATTEN AUTO/MAN-פונקציה לקביעת ערך הנחתה: AUTO -10dbm MAN - ע"י לחצני DATA LOG DB/DIV-קביעת ערך האות למשבצת db (1,2,5,10) LINER-האות יוצג באופן לינארי HOLD-מאפשר הקפאת מצב תצוגה על גבי המסך | מטרה אופרטיבית
החניך יכיר את הבוררים והפונקציות בנתח האותות

## Slide 11
כפתורי נתח אותות
DATA - סדרת פקדים לשליטה בכל תחומי המכשיר.
משמשים להכנסת נתונים וקביעת ערכים
STEP-משמשים להזזת ערך מעלה ומטה (ערך השינוי קבוע).
חוגה-משמש שינויים עפ"י רצון לא שינוי קבוע (ע"י סיבוב החוגה)
כפתורים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
DATA-סדרת פקדים לשליטה בכל תחומי המכשיר. משמשים להכנסת נתונים וקביעת ערכים STEP-משמשים להזזת ערך מעלה ומטה (ערך השינוי קבוע). חוגה-משמש שינויים עפ"י רצון לא שינוי קבוע (ע"י סיבוב החוגה) | מטרה אופרטיבית
החניך יכיר את הבוררים והפונקציות בנתח האותות

## Slide 12
כפתורי נתח אותות
TRIGER-משמש לביצוע סנכרון עם מקור האות
FREE RUN-אות הסנכרון נלקח מהאות הנמדד
LINE-אות הסנכרון נלקח מאות רשת החשמל
EXTERNAL-אות הסנכרון נלקח ממקור אות חיצוני למכשיר
DISPLAY-הכנסת אות לתא זיכרון
PRESET-מאפשר איפוס של המכשיר
כפתורים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
TRIGER-משמש לביצוע סנכרון עם מקור האות FREE RUN-אות הסנכרון נלקח מהאות הנמדד LINE-אות הסנכרון נלקח מאות רשת החשמל (תלוי בתדר הרשת) EXTERNAL-אות הסנכרון נלקח ממקור אות חיצוני למכשיר DISPLAY-הכנסת אות לתא זיכרון PRESET-מאפשר איפוס של המכשיר | מטרה אופרטיבית
החניך יכיר את הבוררים והפונקציות בנתח האותות

## Slide 13
כפתורי נתח אותות
CAL-יפתח תת אופציות לכיול ראשוני של המכשיר
IF , תדר , כיווני מסך וכו..
RECALL-מאפשר קריאת נתונים מתוך תא זיכרון
LAST STATE-קריאה לנתון מתוך תא זיכרון אחרון שנשמרו בו נתונים
RECALL STATE-קריאה לנתון מתוך כל אחד מ-10 תאי הזיכרון הנדיף
RECALL TO TR A-קריאה לנתון מתוך אחד מ-8 תאי הזיכרון בקבוצה A
RECALL TO TR B-קריאה לנתון מתוך אחד מ-8 תאי הזיכרון בקבוצה B
RECALL ERRORS- קריאה להודעת שגיאה אחרונה
כפתורים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
CAL-יפתח תת אופציות לכיול ראשוני של המכשיר IF , תדר , כיווני מסך וכו..... RECALL-מאפשר קריאת נתונים מתוך תא זיכרון LAST STATE-קריאה לנתון מתוך תא זיכרון אחרון שנשמרו בו נתונים RECALL STATE-קריאה לנתון מתוך כל אחד מ-10 תאי הזיכרון הנדיף RECALL TO TR A-קריאה לנתון מתוך אחד מ-8 תאי הזיכרון בקבוצה A RECALL TO TR B-קריאה לנתון מתוך אחד מ-8 תאי הזיכרון בקבוצה B RECALL ERRORS- קריאה להודעת שגיאה אחרונה (ניתן לעבור בין השגיאות האחרונות באמצעות מקשי STEP ) | מטרה אופרטיבית
החניך יכיר את הבוררים והפונקציות בנתח האותות

## Slide 14
כפתורי נתח אותות
PLOT-מאפשר הצגה של תצוגת הספקטרום במחשב
פקדי תצוגה משתנים-סדרת פקדים המאפשרת
גלישה לתת פונקציות בהתאם לפונקציה הראשית שנבחרה
כפתורים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
PLOT-מאפשר הצגה של תצוגת הספקטרום במחשב פקדי תצוגה משתנים-סדרת פקדים המאפשרת גלישה לתת פונקציות בהתאם לפונקציה הראשית שנבחרה | מטרה אופרטיבית
החניך יכיר את הבוררים והפונקציות בנתח האותות

## Slide 15
כפתורים ספקטרום אנלייזר
לחיצה על אחד הלחצנים תפתח תפריט בתצוגה
לחצנים לבחירת פונקציה מסוימת מהתפריט שבתצוגה.
לחצני הדלקה וכיבוי
כניסת האות הנבדק
כפתורים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
כניסת האות הנבדק מתחברת למוצא מחולל אותות RF או כל מכשיר אשר מייצר גל RF אותו נרצה לבדוק או לראות | מטרה אופרטיבית
החניך יחזור על אופן חיבור נתח האותות למעגל
לחיצה על אחד הלחצנים תפתח תפריט בתצוגה
לחצנים לבחירת פונקציה מסוימת מהתפריט שבתצוגה.
לחצני הדלקה וכיבוי
כניסת האות הנבדק

## Slide 16
חיבור ספקטרום אנלייזר
כבל עם מחבר מסוג N-TYPE
ספקטרום אנלייזר
מחולל אותות
חיבור
תצוגה
Notes: פירוט הנושא | פעילות
חיבור הספקטרום אנלייזר למחולל האותות יעשה בחיבור מסוג N-TYPE | 

## Slide 17
תצוגה בספקטרום אנלייזר
ציר העוצמה
ציר התדר
חיבור
תצוגה
Notes: פירוט הנושא | פעילות
התוצאה הינה בצורת ספקטרום , משמע עוצמה בתלות בתדר. ככל שנגדיל את טווח התדרים נראה את הספקטרום בצורה פחות מדויקת, ולהפך אם נקטין את טווח התדרים ניכנס יותר "פנימה" אל תוך הספקטרום ונראה אותו בצורה טובה ומדויקת יותר (נוכל לראות את השינויים הקטנים). | מטרה אופרטיבית
החניך יציין את התוצאות של נתח האותות ומשמעותן

## Slide 18
תצוגה בספקטרום אנלייזר
חיבור
תצוגה
Notes: פירוט הנושא | פעילות
בנוסף כדי לראות את השינויים הקטנים בעוצמה יש לנו את היכולת להקטין את טווח העוצמה "להנמיך את התקרה". ציר ה-X מייצג את התדר וציר ה-Y מייצג את העוצמה. הקו האמצעי בצג מייצג את התדר אשר בחרנו בבורר התדרים בספקטרום אנלייזר. | מטרה אופרטיבית
החניך יציין את התוצאות של נתח האותות ומשמעותן

## Slide 19
סיכום
השיעור הכרנו את הספקטרום אנלייזר (נתח האותות) למדנו על תפקידו שימושיו אמצעי זהירות ואופן הפעלתו.
כיצד אני פותח תפריט בתצוגה?
באיזה כבל נשתמש בחיבור הנתח אותות?
בשיעור הבא נלמד על גישה לכרטיסים
ע"י לחיצה על כל כפתור כל שהוא.
כבל עם חיבור מסוג N-TYPE
מתי נשתמש בכפתור ה-?PRESET
ביצוע reset למכשיר
סיכום
Notes: פירוט הנושא | פעילות
 | הצגת מטרות על ונק' עיקריות שאלות וידוא קליטה קישור לשיעור הבא
סיכום
השיעור הכרנו את הספקטרום אנלייזר (נתח האותות) למדנו על תפקידו שימושיו אמצעי זהירות ואופן הפעלתו.
כיצד אני פותח תפריט בתצוגה?
ע"י לחיצה על כל כפתור כל שהוא.
באיזה כבל נשתמש בחיבור הנתח אותות?
כבל עם חיבור מסוג N-TYPE
מתי נשתמש בכפתור ה-?PRESET
ביצוע reset למכשיר
3 דק'
בשיעור הבא נלמד על גישה לכרטיסים