## Slide 1: מונה תדר
נושא 1
נושא 2
נושא נוכחי
נושא 4
נושא 5
נושא 6
כותרת
כתב גודל 20, פונט AdumaFOT Regular , לא מודגש
רווח של שורה וחצי בין שורות
שם הקורס : דרג ד'
Notes: 1
1
פעילות | פירוט הנושא
 | פתיחה
יצירת עניין קישור לנושא השיעור+ הצגת הנושא מטרות על + נק עיקריות הנמקה | כאשר אנחנו מתעסקים בלוחמה מנגד אנחנו רוצים לשדר אותות בתדרים מסויימים כדי לשבש או לחסום אותות של איומים. ת. נצטרך להשתמש בצב"ד מתאים שמודד תדר של אותות. נשתמש במונה תדר. וזה נושא השיעור היום: מונה תדר. בשיעור אתם תבינו את אופן פעולת מונה התדר תלמדו על: תפקיד – עקרון פעולה – מבנה פנימי – שימוש – תפעול – אופן חיבור – תצוגה – זהירות שיעור זה חשוב מפני שמלא מחלקות בדרג ד' משתמשות בצב"ד זה, לכן עליכם לדעת אותו.
איך נוכל לוודא שערך התדר של האות שאנחנו משדרים הינו מדויק?

## Slide 2
נושא 1 – תפקיד
נושא 2 – עקרון פעולה
נושא 3 – מבנה פנימי
נושא 4 – שימוש
נושא 5 – תפעול
נושא 6 – אופן חיבור
נושא 7 – תצוגה
נושא 8 – זהירות
לומדת צב"ד
תוכן עניינים
Notes: 2

## Slide 3
תפקיד
תפקיד מונה התדר
ציוד בדיקה הנועד למדוד תדרים בתחומים:
0 עד 100 MHZ בצימוד DC.
30 HZ עד 100 MHZ בצימוד AC.
מונה תדר מתוכנן לבצע מדידות נוספות:
מדידת זמן מחזור – PERIOD.
מדידת יחס בין שני תדרים של שני אותות – FREQUENCY RATIO.
הפרש זמנים בין שני אירועים – TIME INTERVAL.
Ti
תפקיד
Notes: 3
פעילות | פתיחה
שאלת פיתוח תכנים | מונה תדר הוא ציוד בדיקה ותפקידו למדוד תדרים בתחומים: 0 עד 100 MHZ בצימוד DC. 30 HZ עד 100 MHZ בצימוד AC. בצימוד AC נמצא קבל בטור לכניסת מונה התדר, וכך, אותות DC לא יכולים להיכנס אל מונה התדר. אולם, גם אותות בעלי תדרים נמוכים מידי לא יוכלו לעבור דרך הקבל, משום שההיגב של הקבל יהיה גבוה מידי. לכן, בצימוד AC טווח התדרים הוא נמוך יותר ומתחיל מתדר של HZ30. ת. מונה תדר מתוכנן לבצע מדידות נוספות, כגון: מדידת זמן מחזור. מדידת יחס בין שני תדרים של שני אותות. הפרש זמנים בין שני אירועים. לאחר שאנו יודעים אילו מדידות מבצע מונה, נבין את עקרונות המדידות השונות.
אילו מדידות נוספות לדעתם יכול לבצע צב"ד מונה התדר?
130 דק'

## Slide 4
עקרון פעולה
מדידת תדר:
תדר (F) - מספר המחזורים שאות חוזר על עצמו בשנייה.
ניתן לכתוב את ההגדרה כך:
N – מייצג את מספר המחזורים.
T – מייצג את פרק הזמן בו נספרים המחזורים.
t1
t2
T
עקרון פעולה
Notes: 4
פעילות | סיכום ביניים
מטרה אופרטיבית שאלות פיתוח תכנים | תדר F, מוגדר כמספר המחזורים שאות חוזר על עצמו בפרק זמן כלשהו. ניתן לכתוב את ההגדרה, בביטוי המתמטי הבא: F = N T N – מייצג את מספר המחזורים. T – מייצג את פרק הזמן בו נספרים המחזורים. אם הזמן הוא 1 SEC, אז נוכל לומר שהתדר נמדד ב – HZ. ת. בעזרת מונה , רכיב שלמדנו עליו בספרתית
43 דק'
החניך יחזור על עקרון מדידת תדר
בעזרת איזה רכיב לדעתכם נוכל למנות את מספר הפולסים שאנחנו סופרים במשך זמן המדידה?

## Slide 5
עקרון פעולה
מדידת תדר- דוגמא:
נתון אות דיגיטלי
נעזר במניית המחזורים של האות כדי לדעת את התדר:
ספרנו שלושה מחזורים בזמן שתי שניות:
T= 2 (sec)
1
2
3
עקרון פעולה
Notes: 5
פעילות | גוף
 | כעת נדגים את אופן מניית התדר כפי שמונה התדר עושה זאת. בדר"כ אנחנו מחשבים את זמן המחזור של האות ולפי זה מחשבים את התדר, אולם כעת, נעשה זאת ע"י מניית המחזורים של האות בזמן נתון והצבה בנוסחא שלמדנו. לדוגמא: נתון אות דיגיטלי, נעזר במניית המחזורים של האות כדי לדעת את התדר: אנחנו רואים לפי השרטוט שהגל חוזר על עצמו שלוש פעמים בזמן של שתי שניות. כעת נציב את הנתונים בנוחסא: ספרנו שלושה מחזורים בזמן שתי שניות: גילינו כי התדר של האות הוא 1.5 הרץ.
T= 2 (sec)
1
2
3

## Slide 6
עקרון פעולה
מדידת זמן מחזור:
T
T
עקרון פעולה
Notes: 6
פעילות | גוף
שאלת פיתוח תכנים | . החניך יחזור על עקרון מדידת זמן מחזור זמן מחזור T, הוא ההפך מהתדירות F, כלומר פרק הזמן שבו האות חוזר על עצמו. ניתן לכתוב את ההגדרה, בביטוי המתמטי הבא: T = 1 F F – מייצג את התדירות. T – מייצג את זמן המחזור. ת. מודד את הזמן בין פולס לפולס עוקב באות
כיצד מבצע המונה את חישוב זמן המחזור?

## Slide 7
עקרון פעולה
מדידת יחס בין שני תדרים :
F1
F2
עקרון פעולה
Notes: 7
פעילות | סיכום
מטרה אופרטיבית | במדידה זו אנו מודדים את מספר המחזורים בהם נכנס אות בתוך זמן מחזור אחד של אות שני. זהו למעשה היחס בין שני זמני מחזור, התדר הפוך ביחס.
החניך יחזור על עקרון מדידת יחס תדרים

## Slide 8
עד כה למדנו על תפקיד ועקרון פעולת מונה התדר
סיכום ביניים
ספרנו ארבע וחצי מחזורים במשך ארבע שניות. התדר הוא HZ1.135
מונה את מספר הפיקים של האות במשך זמן
כיצד מבצע מונה התדר את מניית התדר?
מה התדר של האות הנ"ל?
בהמשך השיעור נלמד על מבנה פנימי, שימוש, תפעול ואמצעי בטיחות.
t
T=4 SEC
Notes: 8
פעילות | סיכום ביניים
חזרה על מהלך השיעור שאלות וידוא קליטה קישור להמשך השיעור | עד כה למדנו על תפקיד ועקרון פעולת מונה התדר ת. מונה את מספר הפיקים של האות במשך זמן ת. ספרנו ארבע וחצי מחזורים במשך ארבע שניות. התדר הוא HZ1.135 בהמשך השיעור נלמד על מבנה פנימי, שימוש, תפעול ואמצעי בטיחות.
90 דק'
כיצד מבצע מונה התדר את מניית התדר?
מה התדר של האות הנ"ל?
t
T=4 SEC

## Slide 9
מבנה פנימי
t1
T
t2
1
2
תדר ייחוס
תדר נמדד
דפקים שנספרו
אות כניסה
עיצוב אות כניסה
דלגלג Tמחלק תדר פי 2
מחלקי תדר ל – TIME BASE
מונה
תצוגה
שער AND
TIME BASE – גביש בעל תדר מדויק
מבנה פנימי
Notes: 9
פעילות | גוף
מטרה אופרטיבית שאלת פיתוח תכנים שאלת פיתוח תכנים | מונה תדר מורכב מ: מעגלי עיצוב אות כניסה - ההופכים כל אות אנלוגי בכניסה לאות ריבועי – דיגיטלי בעזרת מגבר שרת בחוג פתוח (הגבר אינסופי) גורם להוצאת אות דיגיטלי בערכי מתחי הרוויה של המגבר. ת. משום שאת התדר נספור ע"י מניית החלקים החיוביים של האות האנלוגי, זה בא לידי ביטוי בהפיכת האות האנלוגי לאות דיגיטלי ומניית מספר הפעמים שהאות הדיגיטלי נמצא ב-'1'. TIME BASE – זהו גביש מיוחד המייצר תדר קבוע ומדויק מאד. (רוב המונים מגיעים עם גביש בעל תדר 1 MHZ, 5MHZ או (10 MHZ. תדר TIME BASE משמש כתדר ייחוס למדידת תדר הכניסה. מחלקי תדר – נועדו על מנת להתאים את תדר הייחוס לתדר הנמדד. GATE - זהו שער מסוג AND המשמש כ"חלון" להעברת דפקי אות הכניסה כאשר תדר הייחוס מאפשר. ת. כאשר בשני הכניסות שלו יהיו '1' לוגי. מונה – תפקידו לספור את הדפקים שעברו דרך שער AND. תצוגה – מציגה את תוצאת המדידה.
החניך יסביר במילותיו על מבנה מונה התדר
מדוע לדעתכם נרצה להפוך כל אות כניסה לאות ריבועי דיגיטלי?
מתי יוציא השער AND '1' לוגי אל רכיב המונה?

## Slide 10
מבנה פנימי
עיצוב אות כניסה
קיים צימוד שמבטל Offset
מורכב ממגברי שרת בחוג פתוח
במוצא מעגל עיצוב אות הכניסה יהיה אות דיגיטלי.
+
-
Vo
Vcc= 15(V)
U(IN)
t
V5Vcc=1
V0Vee=
אות במוצא Vo
t
אות בכניסת מעגל עיצוב אות כניסה
מבנה פנימי
Notes: 10
פעילות | גוף
שאלת פיתוח תכנים | עיצוב אות הכניסה מורכב מ: 1) צימוד AC 2) הופך אות אנלוגי לדיגיטלי צימוד לביטול OFESET : ניתן לבחור צימוד לכניסת מונה התדר (צימוד AC או DC). בבחירת צימוד AC קיים במונה התדר קבל בטור לכניסה, כך שכל רכיב DC של האות לא יעבור והOFFSET של האות לא יעבור. בבחירת צימוד DC כל האות עובר כולל רמת Offset (במידה וקיים offset) ת. משום שאם למונה התדר ייכנס אות שכולו נמצא מעל ציר ה-X יווצר מצב שבו במוצא מגבר השרת יהיה רק רמת VCC, כלומר רק רמת '1' לוגי. הפיכת אות אנלוגי לדיגיטלי: מעגל עיצוב אות הכניסה מורכב ממגבר שרת בחוג פתוח, כפי שלמדנו מגבר שרת בחוג פתוח הוא בעל הגבר אינסופי, לכן, כל אות כניסה יביא לאחד ממתחי הרוויה במוצא המגבר. לדוגמא: אם מתחי הרוויה של מגבר השרת הם בין V15 ל- V0 במוצא יהיה אות דיגיטלי שנע בין ערכי 0 ו- 15 וולט. כפי שאנחנו רואים בשרטוט, מגבר השרת בחוג פתוח יוציא אות דיגיטלי שמשנתה בין '1' לוגי ל- '0' לוגי בהתאם למתח הייחוס בכניסה הלא מהפכת של המגבר. במוצא מעגל עיצוב אות הכניסה יהיה אות דיגיטלי. ת. משום שהמונה מחשב את תדר אות הכניסה לפי מניית ה-'1' הלוגיים בזמן נתון, לכן נמיר את אות הכניסה האנלוגי לאות פולסים.
למה נרצה לבטל את הOffset של האות שנכנס?
+
-
Vo
Vcc= 15(V)
U(IN)
t
V5Vcc=1
V0Vee=
אות במוצא Vo
t
אות בכניסת מעגל עיצוב אות כניסה

## Slide 11
מבנה פנימי
מחלקי תדר
מורכב מדלדלגי T
כל דלגלג מחלק את התדר פי שתיים
Q T
_
Q
שומר מצב
שומר מצב
שומר מצב
מבנה פנימי
Notes: 11
פעילות | סיכום
שאלת פיתוח תכנים | מחלקי תדר: מחלקי התדר מורכבים מדלדלגי T. כידוע, דלגלג מסוג T ((TRIGGER משנה את הסיבית במוצאו בכל מתן '1' לוגי בכניסה. כלומר, הדלגלג T יוציא '1' לוגי במתן '1' לוגי בכניסה, וכאשר בכניסה יהיה '0' לוגי, הדלגלג ישמור על מצבו הקודם (כלומר ישמור על '1'), לאחר מכן, בכניסת הדלגלג יהיה '1' לוגי ואז ישתנה מצב הדלגלג מ-'1' לוגי ל-'0' לוגי. כלומר, כל דלגלג מחלק את התדר פי שתיים כפי שניתן לראות באיור נוצר מצב שבו תדר אות המוצא הוא פי שתים פחות מתדר אות הכניסה. ת. ככל שנוסיף יותר דלגלגים כך ייקטן תדר הייחוס, וזמן המחזור יעלה, וכך, זמן הדגימה יהיה גדול יותר
Q T
_
Q
שומר מצב
שומר מצב
שומר מצב
מה יקרה אם נוסיף עוד דלגלגי מסוג T בטור?

## Slide 12
מבנה פנימי
שער- GATE
השער AND יוצא '1' לוגי אל המונה הספרתי כאשר בשני כניסותיו '1' לוגי.
ה-'1' הלוגי שמגיע ממחלקי התדר קובעים את זמן 'פתיחת' השער
'1'
'1'
'0'
'0'
'0'
t1
T
t2
1
2
תדר ייחוס
אות הכניסה
דפקים שנספרו
מבנה פנימי
Notes: 12
פעילות | גוף
 | שער GATE לשער שתי כניסות; כניסה אחת מגיעה ממחלקי התדר, אל הכניסה השנייה מגיע אות הכניסה לאחר שעוצב כאות דיגיטלי. השער AND יוצא '1' לוגי אל המונה הספרתי כאשר בשני כניסותיו '1' לוגי. ה-'1' הלוגי שמגיע ממחלקי התדר קובעים את זמן 'פתיחת' השער כל עוד קיים '1' לוגי שמגיע ממחלקי התדר בכניסת השער ניתן למנות את הפולסים שמגיעים מהכניסה השנייה של השער. ת. אם נרצה דגימה מדויקת יותר, נרצה זמן דגימה ארוך יותר ונשיג זאת ע"י תדר קטן יותר של האות שיוצא ממחלקי התדר.
האם נרצה שהזמן שמחלקי התדר מספקים '1' לוגי לכניסת השער יהיה ארוך או קצר?
'1'
'1'
'0'
'0'
'0'
t1
T
t2
1
2
תדר ייחוס
אות הכניסה
דפקים שנספרו

## Slide 13
מבנה פנימי
מונה ספרתי
תצוגה
אל המונה מגיע '1' ככמות המחזורים של הגל הנדגם
התצוגה מציגה את המנייה מהמונה הספרתי- כלומר תדר אות הכניסה
מבנה פנימי
Notes: 13
פעילות | גוף
שאלת פיתוח תכנים | מונה ספרתי ותצוגה: ת. למנות את הדפקים שיוצאים מהשער. אל המונה מגיע כמות '1' לוגיים ככמות המחזורים של האות הנדגם. כפי שלמדנו, מספר המחזורים של אות מסוים חלקי הזמן שבו ספרנו את המחזורים הוא התדר של האות. התצוגה מציגה את המנייה מהמונה הספרתי- כלומר תדר אות הכניסה.
מה לדעתכם תפקיד רכיב המונה הספרתי במעגל?

## Slide 14
סיכום ביניים
עד כה למדנו על תפקיד, עקרון פעולה ומבנה פנימי של מונה התדר
בהמשך השיעור נלמד על מבנה פנימי, שימוש, תפעול ואמצעי בטיחות.
מה מבנה צב"ד מונה התדר?
מעצב אות, מחלקי תדר, שער, מונה, תצוגה.
מה מבצע מעגל עיצוב אות הכניסה?
כיצד מחלקי התדר מחלקים את תדר הגביש?
הופך גל אנלוגי לדיגיטלי בעזרת מגבר שרת בחוג פתוח
מחלק התדר מורכב מ T flip-flops כל דלגלג מחלק את התדר פי שתים.
Notes: 14
פעילות | סיכום ביניים
חזרה על מהלך השיעור שאלות וידוא קליטה קישור להמשך השיעור | עד כה למדנו על תפקיד, עקרון פעולה ומבנה פנימי של מונה התדר ת. מעצב אות, מחלקי תדר, שער, מונה, תצוגה ת. הופך גל אנלוגי לדיגיטלי בעזרת מגבר שרת בחוג פתוח ת. מחלק התדר מורכב מ T flip-flops כל דלגלג מחלק את התדר פי שתים בהמשך השיעור נלמד על מבנה פנימי, שימוש, תפעול ואמצעי בטיחות.
50 דק'
מה מבנה צב"ד מונה התדר?
מה מבצע מעגל עיצוב אות הכניסה?
כיצד מחלקי התדר מחלקים את תדר הגביש?

## Slide 15
שימוש
דוגמאות לשימושי המונה תדר :
מנית תדר לשם כיול רכיב מסוים
מנית תדר לשם ניתוח הגל הנכנס
מונה דפקים
שימוש
Notes: 15
פעילות | גוף
מטרה אופרטיבית | ישנם צבד"ים כמו מחוללי אותות שתפקידם לייצר אותות בתדרים מסוימים ולא למדוד. ת. נשתמש במונה תדר, וזוהי דוגמא אחת לשימוש של מונה תדר בעבודה שלנו בתור טכנאי דרג ד'. דוגמאות לשימושי המונה תדר : מניית תדר לשם כיול רכיב מסוים- לדוגמא מדידת תדר לאות שאנחנו מייצרים ממחולל אותות. מנית תדר לשם ניתוח הגל הנכנס- בבדיקת מערכות RF ול"א נצטרך לדעת את התדר המדויק של האות. ונעשה זאת ע"י מונה תדר. מונה דפקים- נוכל למנות '1' לוגיים שנכנס למונה בעזרת מונה התדר
47 דק'
החניך ייתן דוגמא לשימושי המונה
כיצד לדעתכם נוכל לוודא כי התדר הרצוי ממחולל אותות הוא אכן התדר שקבענו?

## Slide 16
תפעול
תפעול
Notes: 16
פעילות | סיכום
 | תפעול הצב"ד אלו הם הכפתורים והחיוויים שנעבוד איתם בצב"ד מונה תדר.

## Slide 17
תפעול
בורר הקובע את הזמן שבו ה"שער" יהיה פתוח (זמן ספירת התדר)
כפתור הדלקה וכיבוי.
כפתור האחראי להעביר בין בחירה של הפונקציות העליונות לפונקציות התחתונות (הכחולות) .
תפעול
Notes: 17
פעילות | גוף
מטרה אופרטיבית | בורר הקובע את הזמן שבו ה"שער" יהיה פתוח (זמן ספירת התדר ) כפתור הדלקה וכיבוי . כפתור האחראי להעביר בין בחירה של הפונקציות העליונות לפונקציות התחתונות (הכחולות) .
החניך יחזור על חמש מלחצני מונה התדר

## Slide 18
אופן חיבור
כניסה A – לשם נחבר את האות שנרצה למדוד
כניסה B- מכניסה זו נבצע פעולות בין האות מכניסה A
כניסה C – אליה נחבר תדר נוסף שנרצה למדוד
אופן חיבור
Notes: 18
פעילות | גוף
מטרה אופרטיבית | - כניסה A – לשם נחבר את האות שנרצה למדוד - כניסה B – לשם נחבר את האות שנרצה למדוד במקרה של כניסה B , בכל מדידה כניסה זו תהיה מושפעת מכניסה A - כניסה C – אליה נחבר תדר נוסף שנרצה למדוד .
החניך יחזור על שלוש כניסות האותות של מונה התדר

## Slide 19
סיכום ביניים
עד כה למדנו על תפקיד, עקרון פעולה, מבנה פנימי, שימוש ותפעול מונה התדר.
כיצד נוכל לבצע מדידה מדויקת יותר של התדר הנמדד?
בעזרת איזו כניסה נוכל לבצע פעולות של הפרשי תדרים?
מדוע תדר הייחוס צריך להיות נמוך מתדר האות הנמדד?
בעזרת הגדלת זמן השער ע"י סיבוב הבורר עם כיוון השעון.
כניסה B.
משום שזמן המחזור של תדר הייחוס הוא הזמן שהשער יהיה פתוח ויאפשר מניית תדר אות הכניסה.
בהמשך השיעור נלמד על תפעול ואמצעי בטיחות.
Notes: 19
פעילות | סיכום ביניים
חזרה על מהלך השיעור שאלות וידוא קליטה קישור להמשך השיעור | עד כה למדנו על תפקיד, עקרון פעולה, מבנה פנימי, שימוש ותפעול מונה התדר. ת. משום שזמן המחזור של תדר הייחוס הוא הזמן שהשער יהיה פתוח ויאפשר מניית תדר אות הכניסה ת. כניסה B ת. בעזרת הגדלת זמן השער ע"י סיבוב הבורר עם כיוון השעון בהמשך השיעור נלמד על תפעול ואמצעי בטיחות.
מדוע תדר הייחוס צריך להיות נמוך מתדר האות הנמדד?
בעזרת איזו כניסה נוכל לבצע פעולות של הפרשי תדרים?
כיצד נוכל לבצע מדידה מדויקת יותר של התדר הנמדד?
20 דק'

## Slide 20
אופן חיבור
- מודד את תדר האות מהכניסה C
- מודד את תדר האות מהכניסה A .
- מודד את זמן הזמן מחזור של האות מהכניסה A .
- מציג את הזמן שבו ה"שער" פתוח
אופן חיבור
Notes: 20
פעילות | גוף
 | - מודד את תדר האות מהכניסה A . - מודד את זמן הזמן מחזור של האות מהכניסה A . - מודד את תדר האות מהכניסה A . - מציג את הזמן שבו ה"שער" פתוח . כפתורים נוספים:

## Slide 21
תצוגה
נורות המצביעות על יחידת מדידה HZ/S(second)
וכל עוד האות עובר דרך ה “GATE” נורית ה GATE תאיר .
מציג את ה “EXPONENT” של המספר ( כמו במחשבון)
תצוגה
Notes: 21
פעילות | גוף
מטרה אופרטיבית מטרה אופרטיבית | נורות המצביעות על יחידת מדידה HZ/S(second) וכל עוד האות עובר דרך ה “GATE” נורית ה GATE תאיר . מציג את ה “EXPONENT” של המספר ( כמו במחשבון )
החניך ירשום במחברתו את שלוש החיוויים של מונה התדר
החניך יחזור על אופן תצוגת הערך הנמדד במונה התדר

## Slide 22
זהירות
להציב במקום יציב
אין להכניס אות בהספק גבוה מהמותר
  -2.5 VDC עד +2.5 VDC
לבדוק פג תוקף
אמצעי בטיחות
זהירות
Notes: 22
פעילות | גוף
מטרה אופרטיבית | אמצעי בטיחות לתפעול מונה התדר: להציב במקום יציב- הצב"ד כבד ויקר, יש לשים במקום יציב. אין להכניס אות בהספק גבוה מהמותר- במידת הצורך מחברים מנחתים בכניסת מונה התדר. טווח המתחים המותרת בכניסת מונה התדר הם: -2.5 VDC עד +2.5 VDC לבדוק פג תוקף- במקרה שלנו הצב"ד צריך להיות מתאים להדרכה.
החניך יחזור על שלוש אמצעי הבטיחות בתפעול מונה התדר

## Slide 23
סיכום סופי
בשיעור זה הבנו את אופן פעולת מונה התדר.
למדנו על תפקיד, עקרון פעולה, מבנה פנימי, שימוש, תפעול ואמצעי בטיחות במונה התדר.
מהם אמצעי הבטיחות בשימוש מונה התדר?
כיצד יוצג ערך של M(HZ) 600 בתצוגת מונה התדר?
מדוע נרצה לקבוע צימוד ACבכניסת מונה התדר?
משום שאם אות הכניסה נמצאת ב Offset ייצא '1' קבוע ממגבר השרת שבמעגל עיצוב האות.
בשיעור הבא נלמד על מחולל אותות RF
המספר 600 בתצוגת הספרות ובתצוגת Exponent רשום 6.
מיקום יציב, הספק כניסה מתאים, בדיקת תוקף.
Notes: 23
פעילות | סיכום
חזרה על מטרות על ונק' עיקריות שאלות וידוא קליטה קישור לשיעור הבא | בשיעור זה הבנו את אופן פעולת מונה התדר. למדנו על תפקיד, עקרון פעולה, מבנה פנימי, שימוש, תפעול ואמצעי בטיחות במונה התדר. ת. משום שאם אות הכניסה נמצאת ב Offset ייצא '1' קבוע ממגבר השרת שבמעגל עיצוב האות. ת. המספר 600 בתצוגת הספרות ובתצוגת Exponent רשום 6. ת. מיקום יציב, הספק כניסה מתאים, בדיקת תוקף. בשיעור הבא נלמד על מחולל אותות RF
5 דק'
מדוע נרצה לקבוע צימוד AC בכניסת מונה התדר?
כיצד יוצג ערך של 600M(HZ) בתצוגת מונה התדר?
מהם אמצעי הבטיחות בשימוש מונה התדר?