## Slide 1: מד הספק
נושא 1
נושא 2
נושא נוכחי
נושא 4
נושא 5
נושא 6
כותרת
כתב גודל 20, פונט AdumaFOT Regular , לא מודגש
רווח של שורה וחצי בין שורות
שם הקורס: דרג ד'
Notes: פירוט הנושא | פעילות
פתיחה ת. כמות האנרגיה המושקעת ביחידת זמן. ישנם שני טכנאים אשר לשניהם מוקצבת שעה לפתור כמה שיותר תקלות. טכנאי א' פתר בשעה 10 תקלות. טכנאי ב' פתר בשעה 6 תקלות. למי הספק גבוה יותר? ת. טכנאי א' כמו שישנו הספק בעבודה שישנו גם הספק באלקטרוניקה הנקרא הספק חשמלי. ת. אנו יכולים למדוד הספק בעזרת רב-מודד, מכשיר פשוט וקל לתפעול, נמדוד זרם דרך הרכיב, מתח על הרכיב ונחשב את ההספק לפי הנוסחא P=I*U רב-מודד יכול למדוד הספקים אך הספקים בתדרים נמוכים ת. נשתמש במכשיר שמיועד למדוד הספקים בתדרים גבוהים והוא מד הספק HP435. וזהו נושא השיעור שלנו מד הספק HP435. | יצירת עניין קישור לנשוא השיעור
בעזרת איזה מכשיר אנו יכולים למדוד הספק?
מהו הספק?
- אך אם נרצה למדוד הספקים בתדרים גבוהים, באיזה מכשיר נשתמש?

## Slide 2
נושא 1 - תפקידו של מד ההספק
נושא 2 - תפקיד הסנסור
נושא 3 - אופן פעולה
נושא 4 - אופן חיבור
נושא 5 - קריאת תוצאת
נושא 6 - אמצעי זהירות
לומדת צב"ד
תוכן עניינים

## Slide 3
מד הספק HP435
Notes: פתיחה | פעילות
בשיעור זה נכיר את אופן השימוש במד ההספק 435HP בשיעור זה נלמד על: תפקידו של מד הספק. אופן פעולה אמצעי זהירות שיעור זה חשוב מכיוון שטכנאי טוב חייב לדעת להשתמש בצב"ד זה בתיקון תקלות | הצגת מטרות על הצגת נק' עיקריות הנמקה

## Slide 4
תפקידו של מד ההספק
למדוד הספקים של מערכות אשר משדרות/ קולטות תדרי RF.
מיועד למדוד הספקים של תדרים גבוהים. (רב-מודד)
תפקיד מד ההספק
Notes: סיכום ביניים | פעילות
גוף תפקידו של מד ההספק: למדוד הספקים של מערכות אשר משדרות/ קולטות תדרי RF. בדרך כלל מערכות אלו מייצרות הספקים גבוהים ולכן חשוב שנמדוד את ההספק של כל מערכת ומערכת מכוון שאותן מערכות לא ישרפו מערכות אחרות. -מיועד למדוד הספקים של תדרים גבוהים. | מטרה אופרטיבית
43 דק'
החניך יחזור על תפקיד של מד ההספק.

## Slide 5
תפקידו של הסנסור HP8481A
ממיר את אות ה- RF שנכנס למכשיר לאות DC
בתהליך זה מד-ההספק מבצע ניחות שידועה לנו מראש.
תפקיד הסנסור
Notes: גוף | פעילות
תפקידו של הסנסור HP8481A : ממיר את אות ה-RF שנכנס למכשיר לאות DC ,עקב תהליך זה הוא מבצע ניחות שידוע לנו מראש ולכן אנו נדרשים להגביר בהתאם על מנת שלא נקבל הספק שונה מההספק המקורי. ת. נדע כמה צריך להגביר בהתאם לטבלה אשר נמצאת על הסנסור בה מצוין כמה אחוז מהאות המקורי אנו מקבלים. | מטרה אופרטיבית שאלה לפ.ת
החניך יחזור על תפקיד הסנסור
כיצד נדע בכמה אנו צריכים להגביר?

## Slide 6
אופן פעולה של מד ההספק HP435
פאנל קדמי:
Range selector- בורר שבעזרתו בוחרים תחום מדידה רצוי.
Line Switch - לחצן להדלקת המכשיר.
Cal Adj- בורג כיול המשמש לכיול המכשיר עבור סנסורים שונים.
אופן פעולה
Notes: גוף | פעילות
. פאנל קדמי: Range Selector - בורר שבעזרתו בוחרים תחום מדידה רצוי. הבורר מורכב מ- 3 סקאלות אשר מייצגות תחום מסוים של מדידה: א. תחום ה- mW. ב. תחום ה- µW. ג. תחום ה- dbm. Cal Adj - בורג כיול שמשמש לכיול המכשיר עבור סנסורים שונים. קיימים שלושה סנסורים: א. סנסור מסוג תרמו-קפל. ב. סנסור מסוג טרמיסטור. ג. סנסור מסוג דיודי. במכשיר זה אנו משתמשים בסנסור דיודי שהוא יעודי למכשיר HP435 . Line Switch - לחצן להדלקת המכשיר. | מטרה אופרטיבית מטרה אופרטיבית
החניך ירשום במחברתו את שימוש שני הבוררים של מד ההספק HP435.
החניך ירשום במחברתו את שלושת הלחצנים של מד ההספק HP435.

## Slide 7
אופן פעולה של מד ההספק HP435
פאנל קדמי:
Zero Switch- משמש לאיפוס השעון לפני מדידת הספקים נמוכים מאוד או כאשר המודד אינו על האפס.
Cal Factor selector- משנה את הגבר Power Meter Amplifier על מנת לפצות על השגיאה הנוצרת בסנסור במדידת הספק בתדרים גבוהים מאוד.
Input Connector- מחבר כניסה לכבל הסנסור.
אופן פעולה
Notes: סיכום | פעילות
 | מטרה אופרטיבית
פאנל קדמי:
Zero Switch- משמש לאיפוס השעון לפני מדידת הספקים נמוכים מאוד או כאשר המודד על האפס. התופעה נגרמת מהשראות "פרזיטית" שנוצרת על המחוג עצמו לאחר שימוש ממושך או מעבר בין מדידת הספקים גבוהים לנמוכים או שהמכשיר לא הספיק "להתחמם"
ת. לחצן הZero Switch מאריק מתח שמושרה במד ההספק, או חשמל סטטי שנוצר על המחוג.
בצורה זו המדידה שתיראה במחוג תתחיל מ-0 וואט, ולא מערך מסוים.
Cal Factor Selector- משנה את הגבר Power Meter Amplifier על מנת לפצות על השגיאה הנוצרת בסנסור במדידת הספק בתדרים גבוהים מאוד.
אנו קובעים את מצבו של הבורר עפ"י הגרף שנמצא בגבו של הסנסור HP8481A.
כל מספר מייצג בעצם אחוז ההספק שאותו אני מעבירים.
Input Connector- מחבר כניסה לכבל המתואם אישית למד ההספק HP435.
החניך יחזור על תפקיד ארבעת המחברים של מד ההספק HP435.

## Slide 8
אופן פעולה של מד ההספק HP435
הענות לתדר של סנסור
Cal Factor- זהו הגרף אשר נמצא על גבו של הסנסור . כמו שאתם שמים לב לדוגמא, אם נכניס תדר של 10GHz אז נקבל 95% מהאות וזהו ההפסק שנמדוד.
מי מעוניין לומר מה מייצגים המספרים הסובבים את בורר Cal Factor?
אופן פעולה
Notes: סיכום | פעילות
Cal Factor- זהו הגרף אשר נמצא על גבו של הסנסור. כמו שאתם שמים לב לדוגמא, אם נכניס תדר של 10GHz אז נקבל 95% מהאות וזהו ההפסק שנמדוד. ת. כאשר נכניס 1GHZ נקבל את רוב האחוזים מהאות הנכנס. | שאלה לפ.ת שאלה לפ.ת
איזה תדר נקבל את רוב האחוזים מהאות הנכנס למד ההספק?(שאלת תרגול)
מה מייצגים המספרים הסובבים את בורר Cal Factor?

## Slide 9
בעד כה למדנו על תפקיד מד הספק, תפקיד הסנסור, הבוררים, הלחצנים והמחברים של מד ההספק HP435
סיכום ביניים
להמיר את אות ה- RF שנכנס למכשיר לאות DC
להראות לנו כמה אחוז מהאות המקורי אנו מקבלים
למדוד הספקים בתדרים גבוהים
מה תפקידו של מד ההספק?
מה תפקידו של הסנסור?
מה פירושו של הגרף על גבו של הסנסור?
בהמשך השיעור נמשיך ללמוד על אופן פעולת מד ההספק ואמצעי הזהירות בשימוש בו.
Notes: סיכום ביניים | פעילות
עד כה למדנו על תפקיד מד הספק, תפקיד הסנסור, הבוררים , הלחצנים והמחברים של מד ההספק HP435 ת. למדוד הספקים בתדרים גבוהים ת. להמיר את אות ה-RF שנכנס למכשיר לאות DC ת. להראות לנו כמה אחוז מהאות המקורי אנו מקבלים בהמשך השיעור נמשיך ללמוד על אופן פעולת מד ההספק ואמצעי הזהירות בשימוש בו. | חזרה על מהלך השיעור שאלות וידוא קליטה קישור להמשך השיעור
23 דק'
1. מה תפקידו של מד ההספק?
2. מה תפקידו של הסנסור?
3. מה פירושו של הגרף על גבו של הסנסור?

## Slide 10
אופן פעולה של מד ההספק HP435
פאנל קדמי:
Power Ref Output- מחבר יציאת Rf
אופן פעולה
Notes: גוף | פעילות
Power Ref Output - מחבר יציאת אות RF לצורך כיול של מד ההספק HP435. האות היוצא ממחבר זה הוא בעל הנתונים הבאים: 1mW. 50MHz. 50Ω. ת. משום שלאחר שימוש רב בצב"ד הדיוק שלו יכול להשתנות, זאת, בין היתר, משום שהתצוגה של מד ההספק הוא אנלוגי ומכאני עם מחוגים שזקוקים לכיוון כל כמה זמן. | מטרה אופרטיבית שאלה לפ.ת
20 דק'
למה לדעתכם נצטרך לכייל את מד ההספק?
החניך יחזור על תפקיד ארבעת המחברים של מד ההספק HP435.

## Slide 11
אופן פעולה של מד ההספק HP435
פאנל אחורי:
Power Rf Switch- מפסק להפעלת Power Ref Oscillator.
Rf Blanking Output- מהווה קצר לאדמה כאשר כפתור Zero לחוץ.
Record Output- לא בשימוש בחיל.
אופן פעולה
Notes: גוף | פעילות
פאנל קדמי: Power Rf Switch- מפסק להפעלת Power Ref Oscillator. כאשר אנו מעבירים את המפסק למצב ON אנו יכולים לבצע את פעולת הכיול למכשיר. Rf Blanking Output- מחבר זה מהווה קצר לאדמה כאשר כפתור Zero לחוץ. Record output- לא בשימוש בחיל. | 

## Slide 12
אופן חיבור של מד ההספק HP435 למעגל
סנסור
כבל המתואם אישית למכשיר HP435
מחולל RF מסוג 6060B
כבל עם מחבר מסוג N-TYPE
אופן חיבור
אופן חיבור
Notes: סיכום | פעילות
ת. על מנת לחבר את מד ההספק למחולל אותות נצטרך: מד הספק מסוג HP435. סנסור מסוג HP8481A. מחולל אותות מסוג 6060B. כבל המחבר בין מד ההספק HP435 לבין הסנסור HP8481A המתואם אישית למד ההספק. כבל RF עם מחבר מסוג N-TYPE. כעת ניקח את כבל ה-RF ונחבר בין מחבר היציאה של מחולל האותות לבין הסנסור. לאחר מכן ניקח את הכבל המתואם אישית למד ההספק ונחבר בין הסנסור לכניסה של מד ההספק. | מטרה אופרטיבית שאלה לפ.ת
החניך יחזור על אופן חיבור מד ההספק HP435 למעגל.
לאחר שלמדנו על תפקיד מד ההספק ומחברים והמתגים שלו, איזה ציוד נצטרך על מנת לחבר את מד ההספק למחולל אותות?

## Slide 13
אופן חיבור של מד ההספק HP435 לצורך כיול
סנסור
כבל המתואם אישית
למכשיר HP435
כבל עם מחבר מסוג
N-TYPE
אופן חיבור
אופן חיבור
Notes: גוף | פעילות
ת. על מנת לבצע כיול עצמי של מד ההספק נצטרך: 1. מד הספק מסוג HP435. 2. סנסור מסוג HP8481A. 3. כבל המחבר בין מד ההספק HP435 לבין הסנסור HP8481A המתואם אישית למד ההספק. 4. כבל RF עם מחבר מסוג N-TYPE. כעת ניקח את כבל ה-RF ונחבר בין הסנסור ליציאת אות כיול של מד ההספק. לאחר מכן ניקח את הכבל המתואם אישית למד ההספק ונחבר בין הסנסור לכניסת מד ההספק. - אנו אמורים לראות על הסקאלה של מד ההספק הספק של 1mW. | מטרה אופרטיבית שאלה לפ.ת
החניך יחזור על אופן חיבור מד ההספק HP435 לצורך כיול.
איזה ציוד נצטרך על מנת לחבר את מד ההספק לצורך כיול עצמי?

## Slide 14
קריאת תוצאות ממד ההספק HP435
סקלה אשר מציינת הספק של אות RF ב-Watt או ממוצע ב-dBm.
קריאת תוצאות
Notes: גוף | פעילות
-סקלה אשר מייצגת הספק של אות RF ב- Watt או ממוצע ב-dBm. | מטרה אופרטיבית
החניך יציין את אופן קריאת התוצאות ממד ההספק HP435.

## Slide 15
קריאת תוצאות ממד ההספק HP435
קריאת תוצאות
Notes: גוף | פעילות
כמו שאתם רואים יש לפנינו את הסקאלה ואת הבורר שבעזרתו אנו בוחרים תחום מדידה. בסקאלה ובבורר יש לנו שלושה תחומי מדידה והם: 1.כפולות של 3. 2.כפולות של 10. 3.dBm. כאשר נרצה למדוד בכל אחד מהתחומים אנו נצטרך לבצע כמה פעולות: 1. בשביל למדוד בכפולות של 3, אנו צריכים לשים את הבורר על מצב מסוים (3,30,300 וכו') והמספר ששמנו ייצג את הסקאלה האמצעית. דוגמא: אם שמנו את הבורר על מצב של 3mW אז המספר 3 בסקלה האמצעית מייצג לנו את המספר 3mW כערך מקסימאלי. | 

## Slide 16
אמצעי זהירות כאשר משתמשים במד הספק HP435
וודא שההספק הנמדד אינו עולה על ההספק המקסימאלי של הסנסור. הספק גבוה יותר ישרוף את ה- POWER SENSOR במקרה הצורך השתמש במנחתים.
יש להתאים את ראש מד הספק ,להספק ותדר הנבדק.
לוודאות שאין אפנון AM על גל הנושא (ישפע על ציוד המדידה).
אמצעי זהירות
Notes: גוף | פעילות
2. בשביל למדוד בכפולות של 10, אנו צריכים לשים את הבורר על מצב מסוים (1,10,100 וכו') והמספר ששמנו ייצג את הסקאלה העליונה. דוגמא: אם שמנו את הבורר על מצב של 10mW אז המספר 1 בסקלה האמצעית מייצג לנו את המספר 10mW כערך מקסימאלי 10mW. 3. בשביל למדוד ב- dBm אנו צריכים לשים את הבורר על מספר מסוים שאנו בוחרים בתחום dBm, לאחר מכן קוראים את התוצאה שיצאה לנו בסקאלה ואז מבצעים פעולה חשבונית: (המספר שבבורר + המספר שבסקאלה= ההספק הרצוי). הערה למדריך: אפשר לציין לחניכים עם טוש (פונקציה במצגת) איך לקשר בין התצוגה(סקלה) לבין הבורר. | 

## Slide 17
סיכום סופי
בשיעור זה הכרנו את אופן השימוש במד ההספק 435HP למדנו על תפקיד, אופן פעולה ואמצעי זהירות במד ההספק.
מה הם שלושת אמצעי הזהירות כאשר אנו משתמשים במד הספק?
כיצד אנו קוראים את התוצאות מתצוגה של מד ההספק?
לוודא שההספק הנמדד אינו עולה על ההספק המקסימאלי של הסנסור.
יש להתאים את ראש מד הספק ,להספק ותדר הנבדק.
לוודא שאין אפנון AM על גל הנושא (ישפע על ציוד המדידה).
מתאימים בין הסקאלה בתצוגה לבין יחידות המידה בבורר, בעזרתם נרצה למדוד, ונבצע חיבור בין ערכי הסקאלה הליניאריות והערך שבבורר, וכפל בין ערכי הסקאלה הלוגריתמית והערך שבבורר.
Notes: סיכום | פעילות
בשיעור זה הכרנו את אופן השימוש במד ההספק 435HP למדנו על תפקיד, אופן פעולה ואמצעי זהירות במד ההספק. לוודא שההספק הנמדד אינו עולה על ההספק המקסימאלי של הסנסור. יש להתאים את ראש מד הספק ,להספק ותדר הנבדק. לוודא שאין אפנון AM על גל הנושא (ישפע על ציוד המדידה). | חזרה על מטרות על ונקודות עיקריות שאלות לווידוא קליטה
מה הם שלושת אמצעי הזהירות כאשר אנו משתמשים במד הספק?
כיצד אנו קוראים את התוצאות מתצוגה של מד ההספק?
מתאימים בין הסקאלה בתצוגה לבין יחידות המידה בבורר, בעזרתם נרצה למדוד, ונבצע חיבור בין ערכי הסקאלה הליניאריות והערך שבבורר, וכפל בין ערכי הסקאלה הלוגריתמית והערך שבבורר.

## Slide 18
סיכום סופי - המשך
מה תפקידו של הבורר ?Cal Factor selector
בשיעור הבא נלמד על נתח אותות, צב"ד חשוב שבעזרתו נמדוד אותות וננתח אותם בצורה שלא למדנו עד כה.
קובע את ערך הפיצוי של התוצאה שתתקבל במד ההספק, לפי תדר האות הנמדד במד ההספק.
Notes: סיכום | פעילות
מה תפקידו של הבורר ?Cal Factor selector קובע את ערך הפיצוי של התוצאה שתתקבל במד ההספק, לפי תדר האות הנמדד במד ההספק. בשיעור הבא נלמד על נתח אותות, צב"ד חשוב שבעזרתו נמדוד אותות וננתח אותם בצורה שלא למדנו עד כה. | קישור לשיעור הבא