## Slide 1: רב מודד – FLUKE 77
נושא 1
נושא 2
נושא נוכחי
נושא 4
נושא 5
נושא 6
כותרת
כתב גודל 20, פונט AdumaFOT Regular , לא מודגש
רווח של שורה וחצי בין שורות
שם הקורס : דרג ד'
Notes: פירוט הנושא | פעילות
פתיחה: משחק: תחרות בין שתי קבוצות; כל קבוצה עומדת במעגל צמוד, כל אחד במעגל אוחז יד למישהו אקראי שמלפניו. המטרה של כל קבוצה היא 'לפשט' את המעגל ולצאת מהסבך במעגל. מראים לחניכים מעגלים חשמליים ונותנים להם לחשב זרם דרך נגד מסוים במעגל, לאחר מכן מוסיפים עוד נגד וחוזרים על המשימה שוב, לאחר מכן מוסיפים עוד ועוד נגדים. לא, זה ייקח הרבה זמן ולא תמיד יהיה אפשרי כמו במשחק גם במקצוע שלנו לעיתים נתקל במצבים בהם יהיה מאוד קשה לפשט מעגלים אלקטרונים ולמצוא זרם דרך נגד מסוים. לצורך עניין זה יש מכשיר מדידה שנקרא רב מודד שמאפשר לנו למדוד רכיבים בתוך מעגל קיים. וזהו נושא השיעור שלנו רב-מודד Fluke 77. | יצירת עניין קישור לנושא הצגת הנושא
135 דק'
האם היה קל לפשט את המעגלים שלכם?
האם זה פרקטי לדעתכם לחשב זרם דרך נגדים במעגלים מורכבים איתם נעבוד?

## Slide 2
תוכן עניינים
נושא 1 – תפקיד.
נושא 2 – אופן פעולה.
נושא 3 - תוצאות.
נושא 4 – אמצעי זהירות.
לומדת צב"ד
Notes: פירוט הנושא | פעילות
בשיעור זה נבין את אופן השימוש ברב המודד FLUKE 77. נלמד על תפקידיו, אופן החיבור, אופן הפעולה, תוצאות ואמצעי זהירות שיעור זה חשוב לכם בתור טכנאי דרג ד' מכוון שמכשיר זה עוזר בתיקון כל מעגל שהוא. | הצגת מטרות על הצגת נק' ע. הנמקה

## Slide 3
תפקיד
תפקידו של הרב מודד הוא למדוד לנו מתחים, זרמים, התנגדויות ולבצע בדיקת קצרים.
תפקיד
Notes: פירוט הנושא | פעילות
כאשר יש צורך בביצוע מדידות במעגלים מורכבים לא נוכל לחשב את המתחים והזרמים המעורבים בצורה יעילה. וכן, במעגלים בשטח נרצה לדעת את הזרמים והמתחים בזמן אמת בהנחה שלא כל הרכיבים במעגל תקינים ופועלים עפ"י נתוני היצרן. תפקידו של (DMM (digital multimeter או בעברית רב מודד - מתחים זרמים התנגדויות קצרים *דגמים מתקדמים יותר מסוגלים למדוד תדר דיודת ועוד. | מטרה אופרטיבית
החניך ישחזר את תפקידו של רב-מודד
122דק'

## Slide 4
כיבוי המכשיר
מדידת מתח AC
מדידת מתח DC
מדידת מתח עד 300mV
מדידת התנגדות
בדיקת קצרים
מדידת זרם ב-AC
מדידת זרם ב-DC
ע"י לחיצה עוברים למצב של בחירת תחומים ידני. לחיצה חוזרת של שנייה מחזירה למצב בחירת תחומים אוטומטי.
פירוט פקדי המכשיר:
אופן הפעולה
אופן פעולה
Notes: פירוט הנושא | פעילות
פירוט פקדי המכשיר : 1. כיבוי המכשיר – Off. 2. מדידת מתח AC- מדידת אותות AC נעשית תחילה ע"י המרתם ל-DC . ההמרה נעשית על ידי יחידה פנימית ברב המודד שתפקידה להפוך את אות החילופין למתח אקוויוולנטי ישר. 3. מדידת מתח DC- בעזרתו מודדים מתח ישר. 4. מדידת מתח DC עד 300mV- תמיד נתחיל למדוד קודם כאילו שהמתח מעל 300mV. 5. מדידת התנגדות- מדידת ערך ההתנגדות של צרכן. 6. בדיקת קצרים- יצפצף במידה ויש קצר בין הדקי הבחן. 7. מדידת זרם ב-AC – נמדוד זרם חילופין 8. מדידת זרם ב-DC – נמדוד זרם ישר 9. לחצן צהוב באמצע הבורר- ע"י לחיצה עוברים למצב של בחירת תחומים ידני. לחיצה חוזרת של שנייה מחזירה למצב בחירת תחומים אוטומטי. | מטרה אופרטיבית
החניך ימנה את תפקידי הפקדים והכניסות את FLUKE 77

## Slide 5
אופן הפעולה
כניסות המכשיר:
נקודת יחוס לכל סוגי המדידות
משמש לכניסת זרמי AC/DC עד 300mA
משמש לכניסת זרמי AC/DC עד 10A
אופן פעולה
Notes: פירוט הנושא | פעילות
כניסות המכשיר : V,Ω- כניסה למדידת התנגדות, מתח וקצרים. COM- נקודת יחוס לכל סוגי המדידות. ת. נק' הייחוס מהווה אדמה במעגל 300mA- משמש לכניסת זרמי AC/DC עד 300mA. 10A- משמש לכניסת זרמי AC/DC עד 10A. נחבר את הדק הבחן השחור תמיד לCOM (נק' ייחוס/ אדמה) ואת הדק הבחן האדום לכניסות השונות בהתאם למה שנרצה למדוד. לדוגמא, במדידת מתח DC מעל 300mv, נחבר את הדק הבחן השחור לאדמה, ואת הדק הבחן האדום לכניסה של מדידת התנגדות נתח וקצר (הימנית העליונה) | שאלה לפ.ת
מה לדעתכם מהווה נק' הייחוס במעגל הפנימי של רב המודד?

## Slide 6
סיכום ביניים
עד כה למדנו על תפקיד רב המודד ועל הבוררים
מהו תפקיד רב המודד, Fluke 77?
איזו פונקציה של הבורר תמדוד קצרים?
מתי נשתמש במדידת מתח DC ומתי במדידת מתח DC 300m(V)?
בהמשך השיעור נלמד על אופן המדידה, קריאת התוצאות ואמצעי הבטיחות
תפקידו של הרב מודד הוא למדוד לנו מתחים, זרמים, התנגדויות ולבצע בדיקת קצרים.
פונקציית בדיקת קצרים
כאשר נראה שהתוצאה לא מוצגת בצורה מדויקת.
Notes: פירוט הנושא | פעילות
סיכום ביניים: עד כה למדנו על תפקיד רב המודד, ואופן הפעולה ת. למדוד מתחים זרמים (AC וDC) התנגדויות ולבדוק קצרים. ת. הבורר הבא: תמיד נתחיל למדוד קודם במתח DC רגיל, במידה ואנחנו רואים שהמתח הוא מתחת ל300mv נוכל להעביר לבורר ה- 300mv ולמדוד. בהמשך השיעור נלמד על אופן המדידה, קריאת התוצאות ואמצעי בטיחות | הצגת נק' ע. שאלות וידוא קליטה קישור להמשך השיעור
1. מהו תפקיד רב המודד, Fluke 77?
2. איזו פונקציה של הבורר תמדוד קצרים?
3. מתי נשתמש במדידת מתח DC ומתי במדידת מתח DC 300m(V)?
101דק'

## Slide 7
עם הדלקת המכשיר כל סוגי החווים הקיימים נדלקים.
אופן קריאת תוצאות
תוצאות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
תצוגת המכשיר היא מסך LCD הנותן תצוגה דיגיטאלית של 3 וחצי ספרות ומחוון אנלוגי. כמו כן ניתן חיווי למצבי הבוררים והכפתורים המיוחדים. קיים במכשיר מנגנון כיבוי עצמי לחסכון בזרם הסוללה. תצוגת המכשיר : עם הדלקת המכשיר כל סוגי החווים הקיימים נדלקים. תצוגת המכשיר היא מסך LCD הנותן תצוגה דיגיטאלית של 3 וחצי ספרות ומחוון אנלוגי. 3 וחצי ספרות אומר שלתצוגה יש מקום ל-4 ספרות, כשהספרה המשמעותית ביותר (שמאלית ביותר) תוכל להציג רק את הספרות 0 או 1. משמע הוא יוכל להציג ערכים עד המספר 100.00 כמו כן מוצג חיווי למצבי הבוררים והכפתורים המיוחדים. - קיים במכשיר מנגנון כיבוי עצמי לחסכון בזרם הסוללה. אופן קריאת הנתונים: בצד ימין של המסך מצוין סוג המדידה ויח' המדידה | מטרה אופרטיבית
החניך יציין את אופן קריאת התוצאות ברב-מודד
23דק'

## Slide 8
1. יש להתייחס למתחים ולזרמים קודם כאל מעל 300mv ו- 300mA.
2. יש לוודא תג שמישות לרב המודד
3. יש להקפיד על אופן חיבור רב-המודד בצורה נכונה: מתח- חיבור מקבילי. זרם- חיבור טורי.
אמצעי זהירות
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
אמצעי הזהירות בשימוש ברב מודד: כאשר מודדים זרם קרוב או מעל 300mA, אסור שכבל הבחן האדום יהיה מחובר לכניסת ה-300mA. ובכל מקרה שלא בטוחים, נתחיל במדידה של מעל 300mA ורק אחרי שנראה שהתוצאה אכן קטנה מטווח זה נעביר. כאשר מודדים מתח או זרם ישירות מספק-הכוח, חשוב שקודם כל נחבר את כבלי הבחן למחברי ספק-הכוח ולאחר מכן נדליק את מפסק ה-Power. זאת כדי למנוע קשת חשמלית בין הכבל למוצא הספק יש להקפיד על אופן חיבור הרב-מודד בהתאם למדידה הנדרשת: מתח- חיבור מקבילי זרם- חיבור טורי מחשש לשרפת הפיוז שנמצא בתוך הרב-מודד. | מטרה אופרטיבית
החניך ישחזר את שלושת אמצעי הזהירות של רב-מודד.

## Slide 9
סיכום סופי
בשיעור למדנו על תפקידו של רב-המודד, אופן חיבור רב-המודד, אופן פעולתו, קריאת תוצאות ואמצעי הזהירות.
מה סוג החיבור של מד הזרם לרכיב הנבדק במדידת מתח?
מה הם שלושת אמצעי הזהירות בשימוש ברב-מודד?
בשיעור הבא נלמד על מחולל אותות שמע, שבעזרתו נוכל ליצור אותות בצורות שונות וליצור אותות מאופננים
מקבילי
1. יש להתייחס למתחים ולזרמים קודם כאל מעל 300mv ו- 300mA.
2. יש לוודא תג שמישות לרב המודד
3. יש להקפיד על אופן חיבור רב-המודד בצורה נכונה: מתח- חיבור מקבילי. זרם- חיבור טורי.
Notes: פירוט הנושא | פעילות
סיכום: שיעור זה עסקנו ברב מודד בשיעור זה הכרתם את תפקידו של רב-המודד, את אופן פעולתו את אופן חיבור רב-המודד למעגל ואת אמצעי הבטיחות. עברנו על תפקידיו, אופן החיבור, אופן הפעולה וקריאת התוצאות מרב-המודד. ת. במדידת מתח נבצע חיבור מקבילי לרכיב הנבדק ת. מעגל טורי של מקור מתח ישר ומד זרם שבודקים את הזרם במעגל עם חיבור הDTU. לפי חוק אוהם רב המודד מחשב את ההתנגדות של הרכיב. ת. יש להתייחס לזרמים ולמתחים קודם כאל מעל 300m. יש לחבר את רב המודד לDTU לפני איפשור מתח. יש לבצע חיבור מתאים של רב המודד לDTU לפי מתח מקבילי וזרם טורי בשיעור הבא נלמד על צב"ד נוסף, מחולל אותות שמע, שבעזרתו נוכל ליצור אותות בצורות שונות וליצור אותות מאופננים | הצגת מ.ע. ונק'. ע. שאלות וידוא קליטה קישור לשיעור הבא
13דק'
1.מה סוג החיבור של מד הזרם לרכיב הנבדק במדידת מתח?
2.איזה מעגל פנימי מבצע מדידת התנגדות?
מה הם שלושת אמצעי הזהירות בשימוש ברב-מודד?