## Slide 1: משקף תנודות
נושא 1
נושא 2
נושא נוכחי
נושא 4
נושא 5
נושא 6
כותרת
כתב גודל 20, פונט AdumaFOT Regular , לא מודגש
רווח של שורה וחצי בין שורות
שם הקורס : דרג ד'
Notes: פירוט הנושא | פעילות
פתיחה | 
בשיעורים הקודמים למדנו על ספק כוח שמספק לנו מתח לפי קביעה שלנו למעגל, למדנו על הרב מודד שמאפשר מדידה של מתחים וזרמים במעגלים בעלי מתח ישר. ת. נשתמש ברב מודד כדי למדוד את המתח ת. המדידה תשתנה כל הזמן ולא נוכל לדעת מה המתח כי הוא משתנה. לשם כך יש לנו את משקף התנודות או בכינויו סקופ (באנגלית אוסילוסקופ –oscilloscope) שתפקידו להציג אותות על מסכו ולמדוד את ערכיו השונים. היום בשיעור נלמד על Scope TDS210/220. בשיעור היום נכיר את תפקידיו השונים של משקף התנודות, נכיר את אופן השימוש במשקף התנודות ונבין את אמצעי הזהירות בהן יש לנקוט כאשר אנו משתמשים במשקף התנודות. בשיעור נדבר על התפקידים, התפעול, אופן החיבור ואמצעי הזהירות של משקף התנודות. שיעור זה חשוב לכם בתור טכנאי דרג ד' משום שבעזרת מכשיר זה תוכלו לראות איזה אות נכנס למעגל ומה קורה לו בנקודות שונות במעגל ובכך לדעת אם המעגל מבצע את תפקידו או אם יש תקלה. | קישור לשיעורים הקודמים יצירת עניין קישור לנושא הצגת הנושא הצגת מטרות על הצגת נקודות עיקריות
135דק'
אם נרצה למדוד מתח במעגל, איך נעשה זאת?
מה יקרה אם במעגל שאליו חיברנו את הרב מודד מחובר יש מתח AC (לא ישר)?
אז איך נמדוד את המתח במעגלים בעלי מקור AC?

## Slide 2
נושא 1 – תפקיד
נושא 2 – אופן החיבור
נושא 3 – עקרון פעולה
נושא 4 – אמצעי זהירות
לומדת צב"ד
תוכן עניינים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
בשיעור היום נכיר את תפקידיו השונים של משקף התנודות, נכיר את אופן השימוש במשקף התנודות ונבין את אמצעי הזהירות בהן יש לנקוט כאשר אנו משתמשים במשקף התנודות. בשיעור נדבר על התפקידים, התפעול, אופן החיבור ואמצעי הזהירות של משקף התנודות. שיעור זה חשוב לכם בתור טכנאי דרג ד' משום שבעזרת מכשיר זה תוכלו לראות איזה אות נכנס למעגל ומה קורה לו בנקודות שונות במעגל ובכך לדעת אם המעגל מבצע את תפקידו או אם יש תקלה. | הצגת מטרות על הצגת נקודות עיקריות הנמקה

## Slide 3
תפקיד
משקף תנודות או בכינויו סקופ הוא מכשיר אלקטרוני, חלק מציוד הבדיקה, אשר מציג אותות חשמליים בצורה גרפית יחסית לזמן.
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
גוף | 
הגדרה: משקף תנודות או בכינויו סקופ הוא מכשיר אלקטרוני, חלק מציוד הבדיקה, אשר מציג אותות חשמליים בצורה גרפית יחסית לזמן. | שאלה לפ.ת
3
מה הוא משקף תנודות?
130 דק'

## Slide 4
תפקיד
להציג אותות חשמליים על המסך כגרף של מתח (V) בתלות בזמן (t)
לבצע מדידות על האות:
מדידת עוצמת מתח האות- אמפליטודה, V peak to peak, מתח בנקודה מסוימת
מדידת רעשים ועיוותים-מאפשר מדידה של רעשים בעלי עוצמה נמוכה.
מדידות זמן- מדידת זמן מחזור, מדידת זמני עלייה/ ירידה, מדידת Duty Cycle
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא; | פעילות
לסקופ שני תפקידים: הראשון- להציג אותות חשמליים על המסך כגרף של מתח בתלות בזמן. כלומר לקבל אות באחת מכניסותיו ולהציג אותו על המסך לפי הגדרות שונות אשר המשתמש יכול להתאים לצרכיו שעליהם נלמד בהמשך. השני- לבצע מדידות על האות. הסקופ יכול לבצע מספר סוגי מדידות- מדידות של עוצמת מתח ודרכם ניתן לגלות את אמפליטודת האות, V peak to peak או מתח בנקודה מסוימת של הגל. הסקופ גם מציג רעשים על הגל ולכן יכול למדוד גם את עוצמת הרעשים והעיוותים גם אם יהיו בעוצמה נמוכה. סוג נוסף של מדידה היא מדידת זמנים שבעזרתה ניתן למצוא את זמן המחזור של אות, התדר שלו, בגלים ריבועיים את הDuty Cycle ואף למצוא את זמני העלייה והירידה של הגלים. | מטרה אופרטיבית שאלה לפ.ת שאלה לפ.ת
החניך יחזור על שני תפקידיו של משקף התנודות.
מה הם תפקידיו של משקף התנודות?
איזה מדידות יכול הסקופ לבצע לפי דעתכם?

## Slide 5
עד כה למדנו מהו משקף התנודות ומהם תפקידיו.
סיכום ביניים
נוכל למדוד מתח, זמן, ועיוותים ורעשים
משקף תנודות או בכינויו סקופ הוא מכשיר אלקטרוני, חלק מציוד הבדיקה, אשר מציג אותות חשמליים בצורה גרפית יחסית לזמן.
מהו משקף תנודות?
מהם שני תפקידיו של משקף התנודות?
בהמשך נלמד על אופן התפעול, אופן החיבור ועל אמצעי הזהירות של משקף התנודות.
איזה סוגי מדידות יכול משקף התנודות לבצע?
התפקיד הראשון הוא להציג אותות ותפקידו השני הוא לבצע מדידות על האותות.
Notes: 5
פירוט הנושא | פעילות
סיכום ביניים | 
עד כה למדנו מהו משקף התנודות ומהם תפקידיו. ת. משקף תנודות או בכינויו סקופ הוא מכשיר אלקטרוני, חלק מציוד הבדיקה, אשר מציג אותות חשמליים בצורה גרפית יחסית לזמן. ת. התפקיד הראשון הוא להציג אותות ותפקידו השני הוא לבצע מדידות על האותות. ת. נוכל למדוד מתח, זמן, ועיוותים ורעשים בהמשך נלמד על אופן התפעול, אופן החיבור ועל אמצעי הזהירות של משקף התנודות. | חזרה על החומר הנלמד שאלות לווידוא קליטה קישור להמשך השיעור
110 דק'
מהו משקף תנודות?
מהם שני תפקידיו של משקף התנודות?
איזה סוגי מדידות יכול משקף התנודות לבצע?

## Slide 6
אופן חיבור
בנוסף הסקופ יכול לקבל אות trigger חיצוני
משקף התנודות שעליו נלמד יכול לקבל שני אותות להצגה ומדידה שייכנסו בערוצים 1 (CH1) או 2 (CH2).
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
גוף | 
למשקף התנודות שעליו אנו לומדים Scope TDS210/220 יש שתי כניסות שדרכן אפשר להכניס אות להצגה ומדידה. הכניסה הראשונה נקראת 1CH ערוץ 1 והשנייה נקראת 2CH ערוץ 2. בנוסף יש כניסה המיודעת לקבלת אות דירבון חיצוני Trigger, כניסה זאת נקראת EXT TRIG. לכניסות אלו נחבר כבל שבצדו השני מחובר למקור האות לדוגמא: מחולל אותות כמו שלמדנו בשיעור הקודם. מקור האות יכול להיות גם לחיבור probe- זהו מכשיר שמתחבר בצדו הראשון לסקופ ובצדו השני יש חלק מתכתי שאיתו ניתן לדגום בקלות נקודות שונות במעגל בצורה פשוטה רק על ידי נגיעה בנקודה הנדגמת. | מטרה אופרטיבית
החניך יציין את תפקיד שלושת הכניסות של המשקף תנודות TDS210/220

## Slide 7
עד כה למדנו מהו משקף התנודות, תפקידיו ואת אופן החיבור.
סיכום ביניים
שתי כניסות אותות שייוצגו על המסך וכניסת אות טריגר
רב מודד יציג את העוצמה (מתח או זרם) של אות שאנחנו מודדים בלבד, ואילו משקף תנודות יכול להציג לנו את העוצמה, את צורת האות ואת התדר.
מדוע לא מספיק לנו למדוד אותות באמצעות רב מודד?
אילו כניסות יש למשקף התנודות?
בהמשך נלמד על אופן התפעול ועל אמצעי הזהירות של משקף התנודות.
Notes: פירוט הנושא | פעילות
סיכום ביניים | 
עד כה למדנו מהו משקף התנודות, תפקידיו ואת אופן החיבור. ת. רב מודד יציג את העוצמה (מתח או זרם) של אות שאנחנו מודדים בלבד, ואילו משקף תנודות יכול להציג לנו את העוצמה, את צורת האות ואת התדר. ת. שתי כניסות אותות שייוצגו על המסך וכניסת אות טריגר בהמשך נלמד על אופן התפעול ועל אמצעי הזהירות של משקף התנודות. | חזרה על החומר הנלמד שאלות לווידוא קליטה קישור להמשך השיעור
90 דק'
מדוע לא מספיק לנו למדוד אותות באמצעות רב מודד?
אילו כניסות יש למשקף התנודות?

## Slide 8
תפעול
לסקופ יש הרבה תפריטים. שם התפריט הנבחר יופיע כאן
מצב התצוגה- מופעלת/קפואה יופיע כאן.
לתצוגה יש שני סוגי צירים-
ציר מרכזי המסמן את מרכז המסך,
ציר משני שמיועד על מנת ליצור משבצות לנוחות התצוגה
הציר האופקי (X) הוא ציר הזמן, והציר האנכי (Y) הוא ציר המתח
בתחתית המסך מופיע הערך של כל משבצת על ציר המתח לפי ערוצים 1CH 2CH
ובנפרד לציר הזמן. trigger
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
כעת נעבור על חלק ממרכיבי התצוגה של משקף התנודות. בחלקו העליון של המסך, בפינת ימין כתוב את שם התפריט המוצג. במרכז החלק העליון של המסך כתוב את סטטוס התצוגה – האם התמונה מוקפאת Stop או פעיל Trig’d או Auto. על המסך ישנם שני סוגי צירים- צירים מרכזיים שמסמלים את מרכז המסך ואת נקודות ה0. ישנם צירים משניים אשר יוצרים משבצות על המסך למען נוחות המשתמש. בתחתית המסך כתוב מה קני המידה של המשבצות כלומר מה הערך של כל משבצת על שני הצירים. בצד שמאל כתוב מה הערך של כל משבצת של ציר המתח בעבור כל אחד מהערוצים. ובמרכז כתוב מה ערך כל משבצת בציר הזמן. לדוגמא בסקופ המוצג במצגת לערוץ 1 כל משבצת מייצגת 200 מיליוולט וכך גם כל משבצת בעבור ערוץ 2. כל משבצת על ציר הזמן שווה ל5 מילישניות. | מטרה אופרטיבית
החניך יחזור על אופן קריאת תצוגת המסך במשקף תנודות TDS210/220

## Slide 9
תפעול
חמשת תיבות התצוגה מציגות את אפשרויות התפריטים השונים של משקף התנודות.
לכל תיבת תצוגה יש כפתור מתאים שמאפשר שינוי של הבחירה בכל אחת מהתיבות בהתאם לתפריט הנבחר.
בכל תיבה מה שניתן לשנות או הבחירה הנוכחית יהיה מסומן במלבן שחור.
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
חמשת תיבות התצוגה מציגות את אפשרויות התפריטים השונים של משקף התנודות. לכל תיבת תצוגה יש כפתור מסך. מתאים שמאפשר שינוי של הבחירה בכל אחת מהתיבות בהתאם לתפריט הנבחר. התיבה העליונה מתאימה לכפתור העליון, התיבה השנייה מתאימה לכפתור השני וכן הלאה... בכל תיבה מה שניתן לשנות או הבחירה הנוכחית יהיה מסומן במלבן שחור. | מטרה אופרטיבית
החניך יציין את שימוש חמשת כפתורי המסך במשקף תנודות TDS210/220

## Slide 10
תפעול
לסקופ יש שלושה בוררים שאיתם אנו משנים את תצוגת הגל על מנת לראות אותו יותר טוב-
שני בוררים- שמשנים לכל ערוץ את המתח למשבצת VOLTS/DIV. הם מגדילים ומקטינים את הגל על ציר הY, ציר המתח.
הבורר השלישי משנה את הזמן למשבצת SEC/DIV. הם מגדילים ומקטינים את הגל על ציר הX, ציר הזמן.
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
כשאנחנו מחברים לסקופ גל כלשהו לרוב לא נראה אותו כמו שצריך זאת מכיוון שערכי המשבצות לא יתאמו לערכי הגל. בשביל לתקן את תצוגת הגל ולהציג אותו בצורה ברורה יותר נשתמש בבורי התצוגה שני הבוררים השמאליים משנים, כל אחד בהתאם לערוץ שלו, את המתח למשבצת. כלומר, ערכה של כל משבצת תהיה שווה יותר או פחות בתחום mV2 עד לV5. הבורר הימני משנה את הזמן למשבצת. כלומר ערכה של כל משבצת תהיה שווה יותר או פחות בתחום בין ns5 לs5. כמו שלמדנו קודם את הערכים של כל משבצת נוכל לראות בתחתית המסך. | מטרה אופרטיבית שאלה לפ.ת
החניך יציין את תפקידי שלושת בוררי התצוגה במשקף תנודות TDS210/220
איפה נוכל לראות את הערך הנוכחי של כל משבצת?

## Slide 11
תפעול
שני הבוררים השמאליים מזיזים את הגל למעלה ולמטה, כל אחד בהתאם לערוץ שלו. חשוב לציין שלמרות שינוי מיקומו על הגרף, ערכיו של הגל אינם משתנים. את הקו שמייצג 0 מתח נראה על פי סימון מתאים לכל ערוץ.
לסקופ ישנם שלושה בוררים שבעזרתם אנו יכולים להזיז את מיקום האותות על המסך.
1
2
הבורר הימני מזיז את הגל ימינה ושמאלה על פני המסך. מרכזו הקבוע יסומן על סימון נוסף.
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
כאשר אנו מחברים לסקופ אות, הוא יציג אותו במרכז המסך ואם נחבר אות נוסף הוא יציג אותו גם במרכז. בעזרת בוררי המיקום position נוכל לשנות את מיקומם של האותות. שני הבוררים השמאליים שמסומנים כעת על המסך מזיזים את האות למעלה ולמטה על ציר המתח. הזזת האותות אינה משנה את ערכי הגל, כדי שלא נתבלבל קו ה0 וולט של הגל יסומן על ידי חץ קטן ומספר ערוצו. סימון זה מודגש כעת על המסך. הבורר הימני, מזיז את האותות ימינה ושמאלה ביחד. ככה נוכל ליישר את הגלים כך שנקודה מסוימת תהיה על הציר. גם כאן יהיה לנו סימון שמסמן את הזמן 0 שניות. | מטרה אופרטיבית שאלה לפ.ת
איך נשנה את מיקום האותות כדי שנוכל לראות אותם בצורה ברורה?
החניך יציין את תפקידי שלושת בוררי המיקום במשקף תנודות TDS210/220

## Slide 12
תפעול
תפריט הMath הוא תפריט המאפשר להציג על המסך התאבכויות שונות בין הגלים משני הערוצים.
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
תפקידו של תפריט זה הוא לאפשר לבחור להציג התאבכויות שונות של הגלים המתקבלים בשני ערוצי הקלט. באמצעות תפריט זה נוכל לעשות חיבוריים מתמטיים בין הגלים וכך להשוות בין הגלים השונים. לדוגמא נשתמש באופציה זו כאשר נרצה לחשב את התוצאה שנקבל ביציאה של מגבר שרת. נזין בערוץ 1 את 1V ובערוץ 2 את 2V ולחסר ביניהן ואז כאשר התוצאה חיובית נדע ש1V גדול מ2V. | שאלה לפ.ת
מה לדעתכם תפקידו של תפריט MATH?

## Slide 13
תפעול
כפתור ה-AUTOSET מאפשר כיוונון אוטומטי של תצוגת הגל.
כפתור ה-RUN/STOP מקפיא את תמונת המסך ומפעיל אותה מחדש.
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
כפתור זה מציג לי את הגל באופן אוטומטי בצורה ברורה על המסך ובעצם חוסך לנו התעסקות עם בוררי המתח למשבצת וזמן למשבצת. תפקידו של כתפור זה הוא להקפיא ולהפעיל את התמונה של המסך. אם נרצה למדוד גל כלשהו אנו יכולים להקפיא את תמונתו וכך נהיה בטוחים שהוא לא ישתנה גם אם משהו יזוז או יתנתק בטעות. אך חשוב לזכור שאם הקפאנו את המסך ושינינו את האות, לא נראה את השינוי. בנוסף ישנו כפתור שלישי HARDCOPY שאחראי על יצירת "עותק קשיח" כלומר הדפסה של תמונת האות כאשר הוא מחובר למדפסת. | מטרה אופרטיבית שאלה לפ.ת שאלה לפ.ת
מה לפי דעתכם עושה כפתור ה-AUTOSET?
מה לפי דעתכם עושה כפתור ה-RUN/STOP?
החניך יציין את תפקידי שלושת כפורי התפעול במשקף תנודות TDS210/220

## Slide 14
תפעול
לסקופ ארבעה תפריטי תפעול:
Measure
Display
Acquire
Cursor
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
לסקופ יש ארבעה תפריטי תפעול שבעזרתם אנו משנים את פעולותיו השונות ואת תצוגתו. Acquire, Display, Cursor, Measure. הרחבה: ישנם שני תפריטים נוספים שעליהם לא מלמדים מכיוון שאין צורך בשימושיהם. Save/Recall- שמירת זכרון ואגירת נתונים לשימושים חוזרים. Utility- אפשרויות מערכת, כיול עצמי. | מטרה אופרטיבית
החניך יחזור על תפקידי ארבע תפריטי התפעול במשקף התנודות TDS210/220

## Slide 15
תפעול
Measure:
תפקיד הMeasure- הוא לבצע מדידות אוטומטיות על הגלים שאנו רואים.
Source
Mean
Type
CH1
Freq
CH1
Period
CH1
CH1
400 mV
20 KHz
4 ms
Pk-Pk
0 V
ניתן למדוד תדר (Freq), זמן מחזור (Period), מתח ממוצע (Mean), מתח V peak to Peak (Pk-Pk)
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
התפריט הראשון עליו נדבר הוא תפריט Measure. תפריט זה אחראי על ביצוע מדידות אוטומטיות על הגלים שמתקבלים בכניסותיו של משקף התנודות. הוא יכול לבצע מספר סוגי מדידות- מדידת תדר (Frequency) שזה מספר המחזורים בשנייה, מדידת זמן מחזור (Period) שזה הזמן שלוקח למחזור אחד להסתיים, V peak to peak (Pk-Pk) שזה ההפרש מתח בין נקודות המקסימום והמינימום, ומתח ממוצע (Mean) שזה מחשב את המתח הממוצע של האות- במקרים שבהם לאות אין offset הממוצע יהיה 0 מכיוון שחלקו העליון והתחתון של הגרף זהה לחלוטין. במידה ויש offset מדידת הממוצע יראה את ערך הoffset מכיוון שהוא מסמל את עליית/ ירידת האות על הגרף ואת השינוי במתח הממוצע. | שאלה לפ.ת
מה לדעתכם תפקידו של תפריט זה?

## Slide 16
תפעול
התיבה הראשונה- מקור או סוג
בוחרים בלחיצה על הכפתור המתאים
Source
Mean
Type
CH1
Freq
CH1
Period
CH1
CH1
400 mV
20 KHz
4 ms
Pk-Pk
0 V
בשאר התיבות אנו רואים:
את מקור הנתונים (ערוץ 1 או ערוץ 2)
את סוג המדידה
את תוצאת המדידה
את המקור או סוג המדידה אנו משנים באמצעות לחיצה על הכפתור המתאים לתיבת התצוגה
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
בתיבת התצוגה הראשונה Source/Type אנו יכולים לבחור מה נרצה לשנות בשאר תיבות התצוגה. כאשר הסמן נמצא על Source נוכל לשנות את הערוץ CH1 או CH2 כדי לבצע מדידה על איזה מבין שני האותות שנרצה בכל תיבה בנפרד. כשאר הסמן על Type נוכל לשנות את סוג המדידה המוצגת בכל תיבה. כדי להחליף בין Source לType אנו לוחצים על הכפתור שתואם את תיבת תצוגה זו כמו שלמדנו קודם לכן. בארבעת התיבות התחתונות אנו רואים את ערוץ מקור האות CH1/2 ומתחתיו את סוג המדידה- כאשר הם יהיו מסומנים בהתאם לבחירה בתיבה הראשונה. ובשורה התחתונה ניתן לראות את תוצאת המדידה ואת יחידות המידה שלה. כדי לשנות את סוג המדידה או את ערוץ המקור נלחץ על הכפתור שתואם את תיבת התצוגה בה נרצה לשנות כמו שלמדנו. בסקופ שמופיע במצגת אנו יכולים לראות גל סינוס. בתיבה הראשונה אנו רואים שהסמן נמצא על Type. בכל התיבות נמדד האות מהערוץ הראשון. בתיבה השנייה אנו רואים שהתדר של האות הוא 20 קילוהרץ. בתיבה השלישית אנו רואים שזמן המחזור של הגל הוא 20 מילישניות. בתיבה הרביעית אנו רואים שהמתח הממוצע הוא V0 מכיוון שאין offset. ובתיבה החמישית ניתן לראות שה Vpeak to peak הוא 400 מיליוולט. | 

## Slide 17
תפעול
Cursor: תפקיד תפריט זה הוא לבצע מדידות ידניות.
Type
Time
Source
CH1
Delta
20 ms
Cursor 1
-5 ms
Cursor 2
15 ms
50 KHz
כאן אנו יכולים לבצע שתי סוגי מדידות- מדידת זמן (Time) ומדידת מתח(Voltage).
את מדידות אלה נעשה באמצעות שני סמנים שמופיעים על המסך. על מנת להזיז אותם נשתמש בבוררי המיקום של CH1 וCH2
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
התפריט השני שעליו נדבר הוא תפריט Cursor. תפקידו של תפריט זה הוא לבצע מדידות ידניות של מרחק על הצירים כלומר מדידה של זמן או מדידה של מתח. את מדידות אלו נעשה באמצעות שני סמנים שניתנים להזזה. סמנים אלה הם שני קווים מקווקוים כמו שרואים על במצגת. כאשר אנו מבצעים מדידת זמן הסמנים יהיו אנכיים וכאשר נמדוד מתח הם יהיו אופקיים. את הסמנים נזיז באמצעות בוררי המיקום CH1 וCH2. נזיז את הסמנים ונמקם אותם כך שיסמנו את ההפרש שאנו רוצים למדוד. במדידת זמן נוכל למדוד זמן מחזור, זמן של כמה מחזורים, זמן של נקודה מסויימת של האות למשל לבדוק מתי מתקיים עיוות מסויים, בגלים ריבועיים גם נוכל למדוד את הזמן שהאות למעלה והזמן שהאות למטה ובכך לחשב Duty Cycle. במדידת מתח נוכל למדוד אמפליטודה, V peak to peak, עוצמה של עיוות מסויים, או את המתח של נקודה מסויימת באות. | שאלה לפ.ת
מה לדעתכם תפקידו של תפריט זה?

## Slide 18
תפעול
בתיבת התצוגה הראשונה ניתן לבחור את סוג המדידה- זמן (Time) או מתח (Volatge)
Type
Time
Source
CH1
Delta
20 ms
Cursor 1
-5 ms
Cursor 2
15 ms
50 KHz
בתיבת התצוגה השנייה ניתן לבחור את ערוץ מקור האות CH1/2
בתיבת התצוגה השלישית ניתן לראות את תוצאות המדידה
בתיבות הרביעית והחמישית ניתן לראות את מיקומם של שני הסמנים על הציר
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
בתיבת התצוגה הראשונה אנו יכולים לבחור את סוג המדידה- זמן או מתח. בתיבת התצוגה השנייה אנו בוחרים את המקור של האות שאותו נרצה למדוד- ערוץ אחד או ערוץ 2. בתיבת התצוגה השלישית מוצג ההפרש בין מיקום שני הסמנים ואת יחידות המידה של ההפרש. כאשר אנו מבצעים מדידת זמן מוצג לנו ההפרש בזמן ומתחתיו מוצג לנו תדר- תדר זה הוא התדר של הגל שזמן מחזורו הוא ההפרש בין שני הסמנים. חשוב לזכור זאת כדי שלא נתבלבל אם נרצה לדעת מה זמן המחזור צריך למקם את הסמנים בשני קצוות של מחזור אחד של האות. בתיבה הרביעית מוצג מיקום הסמן הראשון ובתיבה החמישית מוצג מיקום הסמן השני. אם נרצה לדעת את הערך של נקודה ספציפית פשוט נמקם את הסמן על נקודה זו ונקרא את ערכה מתיבות אלו בהתאם. במדידות שאנו רואים על המסך כרגע ניתן לראות גל סינוס של זמן מחזורו על פי המדידה הוא 20 מילישניות ותדירותו היא 50 קילוהרץ. הסמן הראשון ממוקם במינוס 5 מילישניות והסמן השני ממוקם 15 מילישניות. | 

## Slide 19
תפעול
שתי תיבות התצוגה התחתונות קובעות את רמת הבהירות של המסך.
Type
Dots
Persist
Off
Format
Contrast Increase
Contrast Decrease
YT
Display:
תפקיד תפריט הDisplay הוא לקבוע את הגדרות התצוגה של המסך.
בתיבת התצוגה הראשונה ניתן לקבוע את אופן הצגת הגל.
Dots- מציג את הגל כאוסף נקודות.
Vectors- מציג את הגל כקו רציף.
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
התפריט תפעול השלישי הוא תפריט ה-Display. תפקידו של תפריט זה הוא לקבוע את הגדרות התצוגה של מסך הסקופ. בשתי תיבות התצוגה התחתונות של הסקופ ניתן לשנות את בהירות המסך. Contrast Increase- מחשיך את המסך, Contrast Decrease- מבהיר את המסך. בתיבת התצוגה העליונה ניתן לקבוע את תצוגת גרף הגל- Dots- מראה את הגל כאוסף נקודות- אנו לא נבחין בכך אלא אם כן נגדיל את התצוגה בהרבה. Vectors- מראה את הגל כקו רציף. ההבדל שנראה בעין הוא בגלים מסוג שן מסור וגל ריבועי שבהם לא נראה את הירידות או העליות הישרות של הגל כמו הגל הריבועי שמתואר כעת על המסך. באופציית הFormat אנו קובעים את הגדרות הצירים- YT מראה את הגל כאשר ציר הY מראה אמפליטודה וציר הX מראה את הזמן. | שאלה לפ.ת
מה לדעתכם תפקידו של תפריט זה?

## Slide 20
אמצעי זהירות
- אין לחבר חוטים/כבלים למחברי היציאה כאשר משקף התנודות דולק.
- אין לספק מתחים ותדרים שעוברים את הגבלות המכשיר.
- בדקו אם המכשיר שמיש, אם תם תוקפו אל תחברו אותו לחשמל.
- המכשיר כבד, הציבו אותו במקום יציב.
תפקיד
עקרון פעולה
אופן החיבור
אמצעי זהירות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
בשימוש במשקף התנודות יש לנו 4 כללי זהירות. הכלל הראשון- אין לחבר חוטים/כבלים למחברי היציאה כאשר משקף התנודות דולק. הכלל השני- אין לספק מתחים ותדרים שעוברים את הגבלות המכשיר. דוגמא חשובה שצריך לזכור היא כאשר אנחנו משתמשים בProbe היא להתאים את הנחתת המכשיר בהתאם על מנת שלא יתקבל מתח גבוה מדי. הכלל השלישי- כמו בכל הצב"דים שלנו, עלינו לבדוק את תוקף בדיקת המכשיר ואם פג התוקף אז אין להשתמש במכשיר. הכלל הרביעי- עלינו להציב את המכשיר לצורה יציבה על מנת שלא ייפול משתי סיבות הראשונה שלא ייפול עלינו ויפגע בנו והשנייה שלא יקרה לו נזק אם ייפול. | מטרה אופרטיבית
החניך יסביר במילותיו על ארבעת אמצעי הזהירות של ספק הכוח.

## Slide 21
סיכום סופי
השיעור למדנו על משקף תנודות- דיברנו על תפקידו, אופן חיבורו, תפעולו ואמצעי זהירות
מהם כללי הזהירות שעלינו לנקוט כאשר אנו משתמשים במשקף התנודות?
איך נשנה את תצוגת האות על המסך?
איך נמדוד אות שאנו רואים על המסך?
אין לחבר חוטים/כבלים למחברי היציאה כאשר משקף התנודות דולק. אין לספק מתחים ותדרים שעוברים את הגבלות המכשיר. עלינו לבדוק את תוקף בדיקת המכשיר ואם פג התוקף אז אין להשתמש במכשיר. עלינו להציב את המכשיר לצורה יציבה על מנת שלא ייפול.
באמצעות בוררי Volts/Div ו Sec/Div נשנה את גודלי מימדי האות ובאמצעות בוררי הposition נשנה את מיקומו.
נוכל לעשות זאת באמצעות Cursor בכך שנקבע בתיבות התצוגה את סוג המדידה ובאמצעות הבוררים נקבע את מיקום המדידה, או באמצעות Measure שנקבע בתיבות התצוגה את סוגי המדידות.
בשיעור הבא נלמד על מחולל אותות
Notes: פירוט הנושא | פעילות
סיכום | 
השיעור למדנו על משקף תנודות- דיברנו על תפקידו, אופן חיבורו, תפעולו ואמצעי זהירות שיש לנקוט בהם ת. נוכל לעשות זאת באמצעות Cursor בכך שנקבע בתיבות התצוגה את סוג המדידה ובאמצעות הבוררים נקבע את מיקום המדידה, או באמצעות Measure שנקבע בתיבות התצוגה את סוגי המדידות. \ ת. באמצעות בוררי Volts/Div וSec/Div נשנה את גודלי מימדי האות ובאמצעות בוררי הposition נשנה את מיקומו. ת. אין לחבר חוטים/כבלים למחברי היציאה כאשר משקף התנודות דולק. אין לספק מתחים ותדרים שעוברים את הגבלות המכשיר. עלינו לבדוק את תוקף בדיקת המכשיר ואם פג התוקף אז אין להשתמש במכשיר. עלינו להציב את המכשיר לצורה יציבה על מנת שלא ייפול. בשיעור הבא נלמד על מחולל האותות. | חזרה על נקודות עיקריות שאלות לווידוא קליטה קישור לשיעור הבא
5 דק'
איך נמדוד אות שאנו רואים על המסך?
איך נשנה את תצוגת האות על המסך?
מהם כללי הזהירות שעלינו לנקוט כאשר אנו משתמשים במשקף התנודות?