## Slide 1: אוגרים
נושא 1
נושא 2
נושא נוכחי
נושא 4
נושא 5
נושא 6
כותרת
כתב גודל 20, פונט AdumaFOT Regular , לא מודגש
רווח של שורה וחצי בין שורות
שם הקורס : דרג ד'
Notes: פירוט הנושא | פעילות
פתיחה: בשיעור הקודם למדנו על דלגלגים: - רכיב אלקטרוני מהווה יחידת זיכרון לסיבית אחת כל עוד אין שינוי הדלגלג שומר על הרמה הלוגית ביציאתו ניקח מתנדב אחד ונבקש ממנו לזכור מספרים שניתן לו ונבקש שיעביר אותם לכלל הכיתה החניך שמר את המספר בזיכרון שלו ופלט אותו החוצה אל כולם, בדיוק כמו הרכיב אוגר שמורכב מדלגלגים. נושא השיעור היום הוא אוגרים. | קישור לשיעור הקודם יצירת עניין קישור לנושא+ הצגת הנושא
180 דקות
מה ראינו כאן בעצם?

## Slide 2
זיהוי
מבנה
עקרון פעולה
תוכן עניינים
נושא 1 – זיהוי.
נושא 2 –מבנה.
נושא 3 – עקרון פעולה.
נושא 4 – שימוש.
שימוש
Notes: פתיחה
בשיעור זה נבין את אופן הפעולה של האוגר המקבילי והטורי.
נלמד על זיהוי, מבנה, עקרון פעולה ושימוש באוגרים.
חשוב להקשיב בשיעור, האוגר מהווה את אבן היסוד של המערכות הספרתיות
והזיכרון, מהפשוטות ועד החדישות. ובנוסף אתם כטכנאי דרג ד תעבדו עם שלל
מערכות הכוללות אוגרים.
הצגת מטרות על
הצגת נקודות עיקריות.
הנמקה

## Slide 3
זיהוי
סליל
אוגר (רגיסטר) - הגדרה:
מספר דלגלגים המופעלים יחדיו כיחידה אחת ותפקידה לאגור נתון בינארי (בן מספר סיביות).
מספר סיביות האוגר, או מספר הדלגלגים באוגר, הוא כמספר הסיביות שיכול האוגר לשמור.
זיהוי
Notes: פירוט הנושא | פעילות
גוף: n דלגלגים יחד מקבלים מעגל הזוכר מילה בינארית בת n סיביות הרגיסטר אוגר מילה זו עד אשר נרשום בוא מילה אחרת. לדוגמא, במקרים רבים נדרש לבצע במחשב פעולה בין 2 מספרים- חיבור, חיסור, כפל או חילוק. במקרים אלו שני המספרים הנ"ל חייבים להיות אגורים בתוך לרגיסטרים. מערכת לוגית מתחברת לשני הרגיסטרים ומבצעת ביניהם את הפעולה הדרושה. | מטרה אופרטיבית
170 דקות
החניך יחזור על הגדרת המושג "אוגר"

## Slide 4
זיהוי
סליל
סוג הרגיסטר (אוגר) נקבע ע"י הדלגלגים המרכיבים אותו ואופן חיבורם.
נלמד על שני סוגי אוגרים:
אוגר מקבילי
אוגר טורי
זיהוי
Notes: פירוט הנושא | פעילות
ת. סוגי הדלגלגים ואופן חיבורם קובע את סוג הרגיסטר נלמד על שני סוגים גל אוגרים/ רגיסטרים: אוגר מקבילי ואוגר טורי | שאלה לפיתוח תכנים
מה לדעתכם קובע את סוג האוגר/ רגיסטר?

## Slide 5
סיכום ביניים
סליל
עד כה למדנו על הגדרת האוגר.
מאילו רכיבים בנוי האוגר?
דלגלגים
מה קובע את סוג האוגר?
הדלגלגים המרכיבים אותו ואופן חיבורם
בהמשך השיעור נלמד על שני סוגי האוגרים:
אוגר מקבילי ואוגר טורי
Notes: פירוט הנושא | פעילות
סיכום ביניים עד כה למדנו על הגדרת האוגר. דלגלגים הדלגלגים המרכיבים אותו ואופן חיבורם בהמשך השיעור נעסוק במבנה, עקרון פעולה ושימוש באוגר מקבילי וטורי. | חזרה על מהלך השיעור שאלות לווידוא קליטה קישור להמשך השיעור
מה קובע את סוג האוגר?
מאילו רכיבים בנוי האוגר?
130 דקות

## Slide 6
אוגר מקבילי- Parallel Register
הגדרה:
אוגר שכל דלגלגיו מקבלים סיביות בנפרד.
האוגר נטען בבת אחת במילה בינארית, כל הסיביות נכנסות אליו במקביל.
מבנה
Notes: פירוט הנושא | פעילות
גוף: הגדרה: אוגר שכל דלגלגיו מקבלים סיביות בנפרד, הסיבית תתקבל מכניסה חיצונית ישירות אל הדלגלג. האוגר נטען בבת אחת במילה בינארית, כל הסיביות נכנסות אליו במקביל. הטעינה לאוגר תתבצע בעת עירור של דופק שעון (אות פולס) שמחובר במקביל לכל הדלגלגים באוגר. כל דלגלג טוען אליו סיבית באופן נפרד, לאוגר מקבילי כמה מבואות, כל מבוא האוגר מחובר לכניסה של דלגלג. ת. פולס שעון אחד, משום שבעת קבלת פולס שעון לאוגר, כל הדלגלגים טוענים את הסיביות שבכניסתם. | שאלה לפיתוח תכנים
125 דקות
מטרה אופרטיבית

## Slide 7
מבנה : אוגר מקבילי
CLK
data in
data out
1
0
1
1
כל הסיביות נכנסות לאוגר בבת אחת, לאחר פולס שעון.
מבנה
Notes: פירוט הנושא | פעילות
גוף: בשרטוט מתוארת פעולת רגיסטר מקבילי בן 4 סיביות שמורכב מארבעה דלגלגים מסוג D. לרגיסטר בדוגמא יש 4 דלגלגים. לכל דלגלג יש כניסת מידע, כניסת פולס ויציאת מידע. כניסת הפולס משותפת לכל הדלגלגים. אנו רוצים שהאוגר ישמור בתוכו את המילה הבינארית על כן, נספק לכל כניסה מתאימה: תפקיד העירור בכניסות ה CLOCK יגרום לאיפשור פעולת הדלדגלגים ולטעינת המילה בטוגר גיסטר. ת. הספרה הMSB תהיה בדלגלג השמאלי ביותר וה- LSB תהיה בדלגלג השמאלי ביותר. ברגיסטר המקבילי מספר כניסות המידע שלו שווה למספר הדלגלגים שבו. לדוגמא דרך רגיסטר של 4 כניסות מקבל הרגיסטר מילה בינארית בת 4 סיביות בבת אחת. | מטרה אופרטיבית מטרה אופרטיבית מטרה אופרטיבית
125 דקות
החניך ישרטט את מבנה הדלגלגים באוגר המקבילי.
CLK
data in
data out
1
0
1
1
החניך יסביר במילותיו את פעולת הכנסת המילה הבינארית לאוגר מקבילי.
החניך יציין את תפקיד העירור באוגר מקבילי.

## Slide 8
סיכום ביניים
עד כה למדנו מהו תפקידו של האוגר כרכיב זיכרון ומהו אוגר מקבילי
כמה דלגלגים נצטרך על מנת לאגור מילה בת 6 סיביות?
שישה דלגלגים
שרטטו אוגר בן 4 סיביות הבנוי מדלגלגי SR ואגור בו את המילה
בהמשך השיעור נלמד על אוגר טורי
S3
R3
Q3
1
0
1
S2
R2
Q2
0
1
0
S1
R1
Q1
1
0
1
S0
R0
Q0
1
0
1
Notes: פירוט הנושא | פעילות
סיכום ביניים: עד כה למדנו על זיהוי, מבנה, ועקרון פעולה של אוגר מקבילי. 6 דלגלגים בהמשך השיעור נלמד על זיהוי, מבנה, עקרון פעולה ושימוש של אוגר טורי | חזרה על נק' עקריות שאלות ו.ק קישור להמשך השיעור
כמה דלגלגים נצטרך על מנת לאגור מילה בת 6 סיביות?
שרטט אוגר בן 4 סיביות הבנוי מדלגלגי SR ואגור בו את המילה
S3
R3
Q3
1
0
1
S2
R2
Q2
0
1
0
S1
R1
Q1
1
0
1
S0
R0
Q0
1
0
1
80 דק'

## Slide 9
אוגר טורי -Shift Register
הגדרה:
אוגר שכל דלגלגיו מחוברים בניהם בטור.
לאוגר כניסת מידע אחת, והסיביות נטענות באוגר אחת אחרי השנייה.
מבנה
Notes: פירוט הנושא | פעילות
גוף: הרגיסטר הטורי, כמו המקבילי בנוי מדלגלגים ואוגר סיביות. ת. לרגיסטר הטורי יש כניסת מידע אחת בלבד (למקבילי יש כניסות כמספר הדלגלגים), והדלגלגים מחוברים ביניהם בטור אחד אחרי השני (במקבילי הדלגלגים מחוברים במקביל). הגדרה: אוגר שכל דלגלגיו מחוברים בניהם בטור. לאוגר כניסת מידע אחת, והסיביות נטענות באוגר אחת אחרי השניה. האוגר פועל בטור, כמו מעבר אנשים דרך דלת צרה, האנשים לא יכולים לעבור דרכה בבת אחת, או כמה אנשים ביחד, אלא אחד אחד בכל פעם. כלומר, בטור. לעומת אוגר מקבילי בו כל הסיביות נטענות בבת אחת | שאלה לפיתוח תכנים
75 דק'
החניך ירשום את הגדרת האוגר הטורי
לפי שם האוגר, אז במה לדעתכם שונה הרגיסטר הטורי מהמקבילי?
מטרה אופרטיבית

## Slide 10
סיכום ביניים
עד כה למדנו את תפקידו של האוגר כרכיב זיכרון, אוגר מקבילי ואת הגדרת האוגר טורי
מה ההבדל בין אוגר מקבילי לאוגר טורי?
לרגיסטר הטורי יש כניסת מידע אחת בלבד והדלגלגים מחוברים ביניהם בטור אחד אחרי השני.
באיזה אוגר נטען מילה בת 4 סיביות בצורה מהירה יותר?
אוגר מקבילי.
בהמשך השיעור נלמד על מבנה האוגר הטורי
Notes: פירוט הנושא | פעילות
סיכום ביניים עד כה למדנו את תפקידו של האוגר כרכיב זיכרון ואת שני סוגי האוגרים- אוגר מקבילי ואוגר טורי. ת. לרגיסטר הטורי יש כניסת מידע אחת בלבד והדלגלגים מחוברים ביניהם בטור אחד אחרי השני ת. אוגר מקבילי בהמשך השיעור נלמד על שימושי האוגרים | מהלך השיעור שאלות ו.ק קישור להמשך השיעור
60 דק'
מה ההבדל בין אוגר מקבילי לאוגר טורי?
באיזה אוגר נטען מילה בת 4 סיביות בצורה מהירה יותר?

## Slide 11
מבנה פנימי: אוגר טורי
data out
data in
D
D
D
D
Q
Q
Q
Q
Q3 MSB
Q0
Q1
Q2
CLK
1
1
0
1
הסיביות נכנסות לאוגר אחת אחרי השנייה, כל טעינה מתבצעת עם פולס שעון.
מבנה
Notes: פירוט הנושא | פעילות
גוף מבנה פנימי של אוגר טורי של 4 סיביות בשרטוט ניתן לראות הכניסה הראשית לאוגר הטורי, היא כניסתו של הדלגלג הראשון, וכניסתו של הדלגלג השני מחוברת ליציאה של הדלגלג הקודם. וכניסת הדלגלג השלישי מחוברת ליציאת הדלגלג השני וכן הלאה. על מנת להכניס מילה בינארית אל האוגר הטורי, יש להכניס את המילה הזו סיבית אחר סיבית לכניסת המידע ולספק בכניסה עירור על ידי פולסי שעון. פולס השעון מחובר בין כל הדלגלגים, וכל פולס שעון (עירור) יאפשר את פעולת הדלדלגים, ויביא לכניסת סיבית אחת בכניסה לדלגלג שמלפנים, כלומר, יגרום להזזת הסיביות בין הדלגלגים בתוך האוגר. נתחיל להכניס את הסיבית ה LSB ראשונה משום שהאוגר שלנו הוא אוגר טורי ימיני- לכן כל הדלגלגים מחוברים ליציאה של הדלגלג שנמצא משמאלם- המידע עובר ימינה. אם אני נכניס את המספר 1011 הסיבית "1" תיטען קודם לדלגלג Q3, סיבית זו תעבור עם פולס שעון לדלגלג Q2 ואז Q1 וכן הלאה. לאחר מכן נכניס את סיבית "1" ולאחריה "0" ואחריו "1". בסוף 4 פולסי שעון יטען המילה "1011" לרגיסטר. לדוגמא, כדורים במחסנית של נשק, המחסנית תיטען מהכדור הראשון, שייצא אחרון, ובטור אחד לשני. | מטרה אופרטיבית מטרה אופרטיבית מטרה אופרטיבית שאלה פיתוח תכנים
55 דק'
החניך ישרטט את מבנה הדלגלגים באוגר טורי
data out
data in
D
D
D
D
Q
Q
Q
Q
Q3 MSB
Q0
Q1
Q2
CLK
1
1
0
1
החניך יסביר במילותיו את פעולת ההזזה באוגר טורי.
החניך יציין את תפקיד העירור באוגר טורי.
מאיזו סיבית נתחיל להכניס את המילה הבינארית לאוגר הטורי?

## Slide 12
עד כה למדנו את תפקידו של האוגר כרכיב זיכרון ואת שני סוגי האוגרים- אוגר מקבילי ואוגר טורי
כמה דפקי שעון יעברו עד אשר נטען מילה בינארית בת 5 סיביות באוגר טורי?
חמישה דפקי שעון
אם נרצה לטעון את המילה 2(1010) באיזה סדר נכניס את הסיביות באוגר טורי?
0 1 0 1
הסיבית הכי ימנית (LSB) ראשונה ולבסוף (MSB) הסיבית הכי שמאלית.
בהמשך השיעור נלמד על שימושי האוגרים
סיכום ביניים
Notes: פירוט הנושא | פעילות
סיכום ביניים עד כה למדנו את תפקידו של האוגר כרכיב זיכרון ואת שני סוגי האוגרים- אוגר מקבילי ואוגר טורי. ת. חמישה דפקי שעון ת. 0 -> 1 -> 0 -> 1 בהמשך השיעור נלמד על שימושי האוגרים | מהלך השיעור שאלות ו.ק קישור להמשך השיעור
30 דק'
כמה דפקי שעון יעברו עד אשר נטען מילה בינארית בת 5 סיביות?
אם נרצה לטעון את המילה 2(1010) באיזה סדר נכניס את הסיביות?

## Slide 13
אוגרים שימוש
דוגמאות:
בשפת תכנות אסמבלר משתמשים לרוב באוגרים לצורך חישובים.
זיכרון מאגר של תחנות (ערכי תדרים) ברדיו.
שימוש
Notes: פירוט נושא | פעילות
גוף ת. לזכור מספרים בתצוגה של מחשבון, זיכרון של מספרים בפלאפון. דוגמאות נוספות: בשפת תכנות אסמבלר משתמשים לרוב באוגרים לצורך חישובים. זיכרון מאגר של תחנות (ערכי תדרים) ברדיו. | מטרה אופרטיבית שאלות לפיתוח תכנים
25 דק'
החניך יתן דוגמאות לשימוש האוגר.
אילו שימושים לדעתכם יש לאוגר?

## Slide 14
לאחר כמה דפקי שעון תכנס המילה 1110 לרגיסטר טורי ולרגיסטר מקבילי?
נתון רגיסטר טורי שטעונה בו המילה 1101. מה תהיה המילה ברגיסטר אם נכניס את המילה 1001 לאחר שתי דפקי שעון?
בשיעור הבא נעסוק במונים, רכיבים שמשמשים ביומיום ומתקשרים באופן ישיר לאוגרים
בשיעור זה הבנו את אופן הפעולה של האוגר המקבילי והטורי. למדנו על זיהוי, מבנה, עקרון פעולה, שימוש.
סיכום סופי
טורי: 4 דפקים. מקבילי: דופק 1
0111
Notes: פירוט נושא | פעילות
סיכום בשיעור זה הבנו את אופן הפעולה של האוגר המקבילי והטורי. למדנו על זיהוי, מבנה, עקרון פעולה, שימוש. ת. המילה תכנס לרגיסטר טורי לאחר ארבעה דפקי שעון: כל דופק שעון מכניס סיבית אחת לרגיסטר כלומר, אם נרצה להכניס מילה בת ארבע סיביות נצטרך ארבעה דפקים. המילה תכנס לרגיסטר מקבילי לאחר דופק שעון אחד. ברגיסטר מקבילי ישנם דלגלגים המחוברים בכל כניסה לסיבית אחת של המילה. ת. לאחר שתי דפקי שעון המילה ברגיסטר תהיה: 0111. כאשר שתי סיביות יטענו ע"י שני דפקי שעון נוריד את שתי הסיביות האחרונות הטעונות ברגיסטר וייטענו שתי סיביות חדשות החל מה- LSB של המילה החדשה לכן נוציא את הסיביות 01 מהמילה הטעונה ונכניס 01. בשיעור הבא נעסוק במונים, רכיבים שמשמשים ביומיום ומתקשרים באופן ישיר לאוגרים | מטרת על ונ. עיקריות שאלות ו.ק קישור לשיעור הבא
לאחר כמה דפקי שעון תכנס המילה 1110 לרגיסטר טורי ולרגיסטר מקבילי?
נתון רגיסטר טורי שטעונה בו המילה 1101. מה תהיה המילה ברגיסטר אם נכניס את המילה 1001 לאחר 2 דפקי שעון?